# SIMULADOR ACTIVE HDL

Os objetivos específicos deste Laboratório são iniciar a utilização do ambiente de simulação Active-HDL, disponível para uso na disciplina, e realizar a simulação de um circuito exemplo, um acumulador de valores de 8 bits.

## Início do Projeto

| Abra o programa ActiveHdl (avhdl.exe) Passos: Selecione “create new workspace” e OK Selecione um nome para o workspace (por exemplo teste) e o diretório (por exemplo E:\temporario) Selecione create an empty design e NEXT e NEXT Escolha um nome para o projeto, exemplo acumulador e NEXT e FINISH Deve-se obter a janela ao lado (se add New File não aparecer clicar no ‘+’ ao lado do nome acumulador): |  |
| --- | --- |

## Implementação de um Circuito Acumulador

| Acumuladores são circuitos digitais básicos muitos empregados, compostos de um registrador que guarda resultados de um processo de acumulação e um operador combinacional que realizada as operações parciais cujos resultados são acumulados. Um diagrama de blocos sucinto do circuito que deverá ser implementado está mostrado na Figura 1. Os sinais com nomes em caracteres pretos (reset, clock, saída) indicam entradas e/ou saídas externas (parte da entity do módulo VHDL), enquanto que os sinais com nome em azul são sinais internos do circuito. O somador e o registrador constituem o sistema acumulador, enquanto que o contador de oito bits é um exemplo muito simples de um gerador de parcelas da soma. | Figura 1 - Diagrama de blocos do sistema digital acumulador. |
| --- | --- |

Criação do arquivo VHDL

Seu projeto deve ter como entradas os sinais de reset e clock, e como saída um vetor saída de 8 bits.

No menu File(New(VHDL Source. Siga os seguintes passos para a criação do arquivo:

- Verifique se a opção “Add the generated file to the design” está selecionada e “next”.

- Indique o nome do arquivo, por exemplo “acumulador”, e “next”.

- Inicia-se agora o procedimento de inserção de pinos. Insira os pinos “clock”, “reset” e “saída” conforme a descrição que segue e a Figura 2:

- “new”, “name” clock, direção “in”;

- “new”, “name” reset, direção “in”;

- “new”, “name” saída, direção “out”, 8 bits, conforme figura abaixo. Depois FINISH.

Figura 2 - Janela de inserção do barramento de saída chamado “saída”.

| Ao final da inserção dos pinos é aberta a janela com o modelo do arquivo VHDL. Observar na Figura 3 que o arquivo criado já contém a referência à biblioteca IEEE e ao package pertinente, onde os tipos std_logic estão definidos. Também aparece a definição da entity do seu módulo principal, faltando apenas completar a parte referente à arquitetura (architecture), cujo cabeçalho já está disponível. | Figura 3 - Arquivo aberto após a inserção dos pinos. |
| --- | --- |

Projeto do Acumulador

O projeto deste acumulador será decomposto em 3 partes: a definição dos elementos comuns, o circuito propriamente dito e o gerador de teste ou test bench.

Primeira parte do projeto: Definição do elementos comuns. Aqui utilizaremos o conceito de “package” da linguagem VHDL, onde é definido o tipo regsize (vetor de 8 bits). O código encontra-se na Figura 4. Utilizar o help da ferramenta para compreender o significado das palavras reservadas de VHDL.

Importante: toda a descrição do package é inserida no início do arquivo, na linha 1, antes dos comentários inseridos pelo wizard. Não se esqueça de que a cada nova design unit do tipo package ou entity, é necessário definir as bibliotecas usadas pela entidade em questão. Ou seja, o contexto de uma declaração de uso de uma biblioteca restringe-se à unidade de projeto (design unit) definida imediatamente após a declaração.

library IEEE;

use IEEE.Std_Logic_1164.all;

package comum is

subtype regsize is std_logic_vector(7 downto 0);

end comum;

Figura 4 - Estado do texto VHDL após a definição dos elementos comuns.

Segunda parte do projeto: O circuito propriamente dito. Iniciar logo após o término do package (end comum). Acrescentar, às bibliotecas inseridas pelo Design Wizard, a biblioteca “IEEE.std_logic_unsigned.all”, que habilita o uso do operador ‘+’ entre tipos std_logic e std_logic_vector, a serem utilizados no contador, e o package “comum”, que conterá o somador e a definição do tipo regsize. O texto deve ficar como na  Figura 5.

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_unsigned.all;

use work.comum.all;

entity acumulador is

port (

clock: in STD_LOGIC;

reset: in STD_LOGIC;

saida: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)

);

end acumulador;

architecture acumulador of acumulador is ...............

Figura 5  - Estado do texto VHDL após a definição das bibliotecas adicionais.

Declarar entre a architecture e o begin os sinais internos do circuito. Para este exemplo serão necessários três barramentos - opA, opB e soma - e dois sinais para o somador - cin e cout.

architecture acumulador of acumulador is

signal soma, opA, opB : regsize;

begin

Agora deve-se montar o circuito entre o begin  e o “end acumulador”. Teremos 4 módulos executando em paralelo: dois registradores, o somador e a conexão da saída do registrador à saída do circuito. Ver Figura 6.

soma <= opA + opB	;			            -- somador

saida <= soma; 				            -- conexão da saída do registrador à saída do circuito

process (clock, reset)		   		            --- registrador incrementador de 8 bits, com entrada e saída opA

begin

if reset ='1' then   opA <= (others=>'0');

elsif (clock'event and clock='1') then  opA <= opA + 1;

end if;

end process;

process (clock, reset)				            --- registrador de 8 bits, com entrada soma e saída opB

begin

if reset ='1' then   opB <= (others=>'0');

elsif (clock'event and clock='1') then  opB <= soma;

end if;

end process;

Figura 6 - Estado do texto VHDL após a definição da arquitetura do acumulador.

Terceira parte do projeto: O gerador de teste ou test bench. Sua função é gerar os estímulos para o circuito descrito. Para isto, declara-se o circuito implementado (no caso o acumulador) como um componente do test bench, utilizando-o na architecture deste último. Depois gera-se o reset com uma atribuição e o clock com um processo. O processo de geração do test bench está descrito na Figura 7.

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use work.comum.all;

entity tb is						-- entidade sem pinos

end tb;

architecture teste of tb is

signal reset, ck : std_logic;   				-- sinais internos

signal saida : regsize;

begin

a1:  entity work.acumulador port map(clock=>ck, reset=>reset, saida=>saida);     -- instância do acumulador

reset <= '1' , '0' after 10 ns;				-- gera o reset com atribuição

process				            	 -- gera o clock

begin

ck <= '1' after 10ns, '0' after 20ns;

wait for 20ns;

end process;

end teste;

Figura 7 - Conteúdo do arquivo VHDL que descreve o test bench do circuito acumulador.

## Compilação e Simulação

Uma vez descrito o test bench, compila-se a descrição até não haverem mais erros. Use a opção Menu Design ( Compile All.

Depois deve-se realizar a simulação. Os passos para isto são:

- Opção de menu Simulation ( Initialize Simulation. Nesta parte deve-se escolher qual módulo iremos simular. Deve-se escolher o módulo tb, pois este é o módulo de mais alto nível na hierarquia.

- Abrir o diagrama de tempos, clicando no botão relativo a esta função (ver Figura 8).

- Inserir na coluna da esquerda do diagrama de tempos os sinais que se deseja visualizar. O procedimento é simples: seleciona-se o módulo desejado e arrasta-se seu ícone com o mouse apertado para o diagrama de tempos, o que acrescenta todos os sinais na janela de visualização da simulação. Processo similar pode ser usado para mostrar um ou mais sinais individuais.

- Escolha a opção de menu Simulation ( Run For tantas vezes quantas for necessário para enxergar uma porção significativa do comportamento do circuito.

Verifique se a simulação está funcionando corretamente.

## Visão Geral do Ambiente de Desenvolvimento Active-HDL

A Figura 8 apresenta uma visão geral do ambiente de desenvolvimento da ferramenta Active-HDL. Alguns itens importantes estão comentados em azul.

Figura 8 - Visão Geral do Ambiente de Desenvolvimento Active-HDL

Para melhorar a compreensão do tema, aconselha-se a realização, fora do horário de aula, de alguns tutoriais disponíveis a partir do ambiente Active-HDL, bem como a análise de documentações específicas. Exemplos importantes são:

O tutorial Evita, acessível a partir da opção de menu Help ( Interactive VHDL Tutorial do ambiente Active-HDL. Este tutorial também está disponível na área de download da disciplina;

Os tutoriais HDL Entry and Simulation Tutorial e VHDL Testbench Tutorial, disponíveis a partir da opção de menu Help ( On-Line Documentation;

Exemplos selecionados do material denominado Application Notes e Package References, disponíveis a partir do mesmo local que os tutoriais supracitados.

# Text boxes

Já inserido pelo wizard

Bibliotecas adicionais que devem ser inseridas

Já inserido pelo wizard

Início do resto do projeto