Exercícios Suplementares de Programação Assembly da Cleópatra

Listas encadeadas são estruturas de dados importantíssimas em aplicações onde o volume de dados a manipular não está definido antes da execução, e onde a locação dinâmica de memória é possível. A Figura abaixo mostra o exemplo de lista encadeada a ser usado na questão. Abaixo da Figura, encontra-se a área de dados que descreve a lista em questão. O elemento mais à esquerda na Figura é o ponteiro para o início da lista, uma posição de memória que contém o endereço do nodo inicial. Cada nodo da lista corresponde a um par de posições de memória consecutivas da Cleópatra, onde a primeira posição é o dado armazenado, denominado conteúdo e a segunda é o endereço da posição de memória onde inicia o próximo nodo da lista, denominado ponteiro. O fim da lista é indicado por um ponteiro com valor 00h. Todos os valores mostrados estão em hexadecimal. Perceba (1) o uso de diretivas ORG na linguagem de montagem para localizar os nodos em posições de memória específicas; (2) o uso de rótulos para definir o valor dos campos ponteiros.

.data

org	#40h	; Abaixo, segue a descrição da lista encadeada exemplo

start_lkdl:	db	#node1

; primeiro nodo ocupa as posições de memória 41h e 42h

node1:		db	#10h	; campo de conteúdo do nodo node1

db	#node2	; campo ponteiro do nodo node1

org	#47h	; segundo nodo ocupa as posições de memória 47h e 48h

node2:		db	#0ABh	; campo de conteúdo do nodo node2

db	#node3	; campo ponteiro do nodo node2

org	#53h	; terceiro nodo ocupa as posições de memória 53h e 54h

node3:		db	#0FAh	; campo de conteúdo do nodo node3

db	#node4	; campo ponteiro do nodo node3

org	#0A7h	; quarto nodo ocupa as posições de memória A7h e A8h

node4:		db	#0ABh	; campo de conteúdo do nodo node4

db	#node5	; campo ponteiro do nodo node4

org	#50h	; quinto nodo ocupa as posições de memória 50h e 51h

node5:		db	#35h	; campo de conteúdo do nodo node5

db	#0h	; campo ponteiro do nodo node5 – fim da lista encadeada

.enddata

Pede-se:

- Implemente um programa que percorre uma lista encadeada com estrutura similar à do exemplo e some uma constante a cada campo de conteúdo de nodos da lista.

*** ACRESCENTAR NO INÍCIO DA ÁREA DE DADOS ÁREA DE DADOS:

.data

C:			b	#10h	; constante a ser somada a cada elemento

pp_element:	db	#0h	; ponteiro para ponteiro para o início da lista

- Implemente um programa que conte quantos elementos possui uma lista encadeada com estrutura similar à do exemplo. Armazene o número de elementos numa posição de memória NUM_EL.

*** ACRESCENTAR NO INÍCIO DA ÁREA DE DADOS ÁREA DE DADOS:

.data

NUM_EL:		db	#0h	; countador para computar num de elementos da lista

pp_element:	db	#0h	; ponteiro para ponteiro para o início da lista

- Implemente um programa que conte quantos elementos de uma lista encadeada são pares. Armazene o número de elementos pares obtidos numa posição de memória NUM_EVEN.

*** ACRESCENTAR NO INÍCIO DA ÁREA DE DADOS ÁREA DE DADOS:

.data

NUM_EVEN:		db	#0h	; contador do número de elementos pares

pp_element:	db	#0h	; ponteiro para ponteiro para o início da lista

- Implemente uma subrotina para inserir um elemento na lista encadeada, cujo valor seja #0F6h, após o elemento cujo conteúdo seja #0FFh. (ou no final da lista caso este não exista).

*** INÍCIO DO PROGRAMA:

lkd_lst_ex:	lda	#0F6h		; campo de conteúdos do nodo a inserir

sta	new_node

lda	#0ffh		; campo de conteúdos para teste de inserção

sta	tst_value

jsr	ch_lst_ins	; chama rotina de inserção

hlt

*** ACRESCENTAR NA ÁREA DE DADOS:

.data

new_node:		db	#0h	; campo de conteúdos do nodo a inserir

new_node_l:	db	#0	; campo de ligação do nodo a inserir, vazio no início

tst_value:	db	#0h	; campo de conteúdos para teste de inserção

pp_element:	db	#0h	; ponteiro para ponteiro para o início da lista

Atenção: os programas NÃO DEVEM usar os rótulos node1, node2, etc. A única informação que se deve assumir disponível é start_lkdl, o ponteiro para o início da lista encadeada. Se for necessário, criar campos adicionais na memória de dados, e use-os no seu programa.

Considere o seguinte problema: dado um vetor de ‘n’ elementos, criar um novo vetor de ‘m’ elementos obtido pela eliminação de elementos repetidos do vetor original. Por exemplo, dado n=10 e vet={ 9, 3, 1, 2, 1, 6, 3, 4, 2, 6 }, o programa deve retornar: m=6 e novo={9, 3, 1, 2, 6, 4}. Os elementos em negrito foram suprimidos por estarem repetidos.  Uma solução parcial é dada abaixo, onde é fornecido o laço principal do programa e a área de dados. Fazer:

- rotina seta_rep. Esta rotina deve percorrer o vetor novo verificando se neste vetor há elemento igual ao apontado pela posição atual de vet (vetor original). Não havendo valor igual gravar 0 em repetido e havendo valor repetido gravar 1 em repetido.

- Rotina novo_valor: acrescentar no vetor novo o elemento apontado pela posição atual de vet.

.CODE

LACO:     JMP   SETA_REP,R       ; verifica se em ‘novo’ tem elemento igual ao

; apontado por vet  (vet,I)

VOLTA:    LDA   REPETIDO

JZ    NOVO_VALOR,R     ; não havendo, acrescente em ‘novo’

V2:       LDA   VET

ADD   #01

STA   VET			; avança um elemente de ‘vet’

LDA   N

ADD   #0FFH

JZ    FIM,R

STA   N

JMP   LACO,R           ; novo elemento de ‘vet’, até o final do vetor

FIM:      HLT

SETA_REP:  a fazer

NOVO_VALOR:   a fazer

.ENDCODE

.DATA

TMP:      DB #00             ; ARMAZENA TEMPORARIAMENTE O ENDEREÇO DO NOVO VETOR

K:        DB #00             ; VARIÁVEL TEMPORÁRIA

REPETIDO: DB #00             ; FLAG QUE INDICA REPETIÇÃO DE VALOR

N:        DB #0AH            ; TAMANHO DO VETOR

M:        DB #00             ; INDICE DO NOVO VETOR

VET:      DB V1              ; VETOR CONTENDO OS DADOS

NOVO:     DB VN              ; VETOR QUE CONTERÁ OS DADOS QUE NÃO SÃO REPETIDOS

V1:       DB #09H,#03H,#01H,#02H,#01H,#06H,#03H,#04H,#02H,#06H ; VETOR

VN:       DB #0

.ENDDATA

I - SOMA UMA CONSTANTE A CADA ELEMENTO:

.code

ch_lst_cte:	lda	start_chl	; get start pointer pointer

sta	pp_element	; store in pointer to pointer element

add_c_loop:	jz	fim		; see if list is at the end. If yes, stop

lda	pp_element,I	; else, get next node contents field

add	C		; add constant

sta	pp_element,I	; store new value back

lda 	pp_element	;

add	#1		; generate address of link field for current node

sta	pp_element	; and update in memory

lda	pp_element,I	; get link field

sta	pp_element	; update pointer to next node

jmp	add_c_loop	; return to look for the insertion place

fim:		hlt

.endcode

II - NÚMERO DE ELEMENTOS DA LISTA:

.code

ch_lst_cte:	lda	#0		;

sta	NUM_EL		; initialize counter

lda	start_chl	; get start pointer pointer

sta	pp_element	; store in pointer to pointer element

count_loop:	jz	fim		; see if list is at the end. If yes, stop

lda	NUM_EL		;

add	#1		; else, increment counter

sta	NUM_EL		; and store it back

lda 	pp_element	;

add	#1		; generate address of link field for current node

sta	pp_element	; and update in memory

lda	pp_element,I	; get link field

sta	pp_element	; update pointer to next node

jmp	count_loop	; return to look for the insertion place

fim:		hlt

.endcode