## Slide 1: Modelos de Comunicação Digital
Organização e Arquitetura de Processadores
Leituras Aconselhadas:
Capítulo 7 do Monteiro
Capítulos 3 e 7 do Stallings
Seções 2.4, 3.6, 3.7 do Tanenbaum & Austin
Seções 8.5 a 8.6 do Patterson & Hennessy
Última alteração: 10/06/2022
Baseado em notas de aulas originais do Prof. Dr. César Marcon
Prof. Ney Laert Vilar Calazans

## Slide 2: Introdução
Modelos atendem características de diferentes sistemas
  Sistemas assíncronos
  Sistemas síncronos
Modelos de trocas de dados em nível elétrico levam em consideração sinais e protocolos necessários para realizar trocas de informações
A implementação do modelo em hardware é um circuito responsável pela interação entre sistemas (por exemplo: periférico e controlador)
O modelo de comunicação pode considerar a direção da mensagem e a simultaneidade
  Unidirecional
  Bidirecional em tempos distintos
  Bidirecional simultâneo

## Slide 3: Modelos de Comunicação – Critérios e Taxonomias
Critério Paralelismo
  Com. Serial / Com. Paralela
Critério Sincronismo
  Com. Síncrona 
  Com. Semi-síncrona 
  Com. Assíncrona 
Critério Sentidos dos Fluxos de Informação
  Com. Simplex
  Com. Half-duplex
  Com. Full-duplex

## Slide 4: Tipos de Sistemas de Entrada e Saída (E/S)
Mapeamento de Entrada e Saída (depende do Hw, ou não!)
  Em memória (sempre viável)
  Em portas de entrada e saída (pressupõe Hw específico)
Modos de Transferência de Dados
  Modos E/S programada versus não programada
  E/S Programada
    Bloqueado
    Polling (inquisição)

## Slide 5: Tipos de Sistemas de Entrada e Saída (E/S)
Modos de Transferência de Dados (continuação)
  E/S programada (continuação)
    Interjeição
  E/S não programada
    Interrupção
  DMA

## Slide 6
Direção da Comunicação (Simplex)
Simplex é uma comunicação unidirecional
  Um transmissor
  Um receptor
Exemplos de aplicação
  Transmissão de TV
  Transmissão de rádio
Exemplo de implementação com 3 sinais
  DADOS: barramento de dados unidirecional
  SEND: sinal que informa envio de dados para o controlador
  ACK: sinal que confirma o recebimento dos dados do controlador

## Slide 7
Direção da Comunicação (Half-Duplex ou Semi-Duplex)
Half-Duplex ou Semi-Duplex é uma comunicação bidirecional não simultânea
  Dois transmissores
  Dois receptores
  Compartilhamento do meio físico de dados
Exemplo de aplicação
  Walkie-talkie
Exemplo de implementação com 3 sinais
  DADOS: barramento de dados bidirecional
  SEND: Sinal de envio de dados nas duas direções
  ACK: Sinal que confirma o recebimento dos dados nas duas direções

## Slide 8
Direção da Comunicação (Full-Duplex)
Full-Duplex é uma comunicação bidirecional simultânea
  Dois transmissores
  Dois receptores
  Meio físico de dados exclusivo de cada comunicação
Exemplo de aplicação
  Telefonia
Exemplo de implementação com 3 sinais
  DADOS: Dois barramento de dados. Um para cada direção
  SEND: Sinal de envio de dados nas duas direções
  ACK: Sinal que confirma o recebimento dos dados nas duas direções

## Slide 9: O Modelo Assíncrono
Dois sistemas computacionais autônomos que não necessitam ter a mesma referência de tempo (relógio)
Relógios
  Não são necessariamente sincronizados
  Podem ter frequências diferentes
Dados
send
ack
Controlador ou CPU
ck1
Periférico
ck2

## Slide 10: O Modelo Assíncrono – Handshake de 4 fases

## Slide 11: O Modelo Assíncrono – Handshake de 4 fases
Perguntas
  Será que deve haver algum mecanismo de controle entre os passos 1 e 2 da CPU? (em relação à figura)
    Porque?
    Se a resposta for positiva, qual a consequência em não tê-lo?
  Porque os passos 3 e 4 da CPU são necessários?
    Qual a consequência em não tê-los?
  Qual a consequência em ter frequências diferentes no modelo assíncrono? Esboce formas de onda que elucidam a resposta
  Faça um diagrama de tempos para a CPU e outro para o periférico de forma a implementar uma comunicação unidirecional no sentido CPU -> Periférico
  Existe algum outro protocolo que poderia ser utilizado para o modelo assíncrono? Se sim, sugira um. Pense em termos de sinais necessários e em termpos de temporização dos mesmos

## Slide 12: Uma Palavra sobre Metaestabilidade
Equilíbrio Estável
Equilíbrio Instável
Analogia Mecânica
Eletricamente, o mesmo pode ocorrer:
Q
Q
SET
CLR
D
Supor que uma transição ocorre em D ao mesmo tempo que uma transição do sinal de relógio!
O que pode acontecer na saída Q?
CK

## Slide 13: Síncronos versus Não-síncronos
Eletricamente:
  Se a entrada D transicionar ao mesmo tempo que o sinal que comanda seu armazenamento em um elemento de memória, coisas horríveis podem acontecer
    O valor finalmente armazenado pode não ser o desejado (Ruim)
    O valor finalmente armazenado (certo ou errado) pode sofrer uma demora arbitrária para aparecer na saída (PIOR)
    O valor pode ser armazenado ora de forma correta, ora incorreta (MUITO RUIM)
    A saída do circuito de armazenamento pode ficar em valor lógico inválido (nem 0, nem 1) por um tempo arbitrário! (CATASTRÓFICO)
Metaestabilidade deve ser evitada a todo custo!
Metaestabilidade

## Slide 14: O Modelos de Troca de Dados Síncrono
Dois sistemas computacionais autônomos com mesmas referências temporais
Relógio
  Mesma frequência
  Necessariamente sincronizados
Tempo para a transferência é conhecido
  Não há necessidade de sinal de ack
  Podem ser vários ciclos de relógio
Dados
send
Controlador ou CPU
ck
Periférico

## Slide 15: Um Protocolo para o Modelo Síncrono

## Slide 16: O Modelo Síncrono
Perguntas
  Porque o sinal send é necessário?
    Qual a consequência de sua ausência?
  Porque o sinal ack não é necessário?
    Como os sistemas detectam o fim de uma comunicação?
  Qual a consequência de não ter sinais de relógio sincronizados? Analise em termos de fase e frequência
  Para distâncias muito longas este modelo pode ter problemas? Quais?
  Faça o esquema físico e os diagramas temporais para uma comunicação bidirecional full-duplex. Alguma coisa muda deste modelo para uma comunicação half-duplex?

## Slide 17: O Modelo Semi-Síncrono
Dois sistemas computacionais autônomos com mesmas referências temporais, mas com tempo de transferência desconhecido
  Transferência pode ocorrer em vários ciclos de relógio
Relógio
  Mesma frequência
  Necessariamente sincronizados
Dados
send
ack
Controlador ou CPU
Periférico
ck

## Slide 18: O Modelo Semi-Síncrono
Procedimento
  CPU disponibiliza dados e sincronamente ativa o sinal send (este sinal deve ficar ativo até periférico responder (podem ser diversos ciclos)
  Na primeira transição do clock, após o periférico ter armazenado os dados, o periférico ativa o sinal ack
  No ciclo de clock seguinte CPU remove o send e periférico remove o ack

## Slide 19: O Modelo Semi-Síncrono
Exercícios/Perguntas
  Dê um exemplo onde um mecanismo de timeout é necessário
    Qual consequência de não tê-lo?
  O periférico, no ciclo seguinte à ativação do sinal ack, desativa este novamente. Como ele sabe que a CPU já detectou o sinal?
  Qual a diferença para a transferência assíncrona? Em termos de hardware e em termos de máquina de controle (diagrama de estados de ambas as partes – periférico e CPU)
  Faça o diagrama temporal de uma comunicação half-duplex

## Slide 20: Comunicação Serial
Transmissão da informação bit a bit
Modelos
  Sob a mesma linha seguem informação de dados e controle (comunicação assíncrona)
  Uma linha para dados e outras para controle (comunicação síncrona)
Exemplos: SPI, RS-232, I2C, USB, FireWire, E-1
RS-232
  Interface de comunicação serial assíncrona
  Longas distâncias de comunicação
  Usado em modems
  Exemplo com uma Universal Asynchronous
  Receiver/Transmitter (UART)
  Exemplo de formas de onda para uma interface serial operando a 1600bps 

## Slide 21: Comunicação Serial
Serial Peripheral Interface (SPI)
  Interface de comunicação serial síncrona
  Curtas distâncias de comunicação
  Sinais
    SCLK : Serial Clock
    MOSI : Master Output, Slave Input
    MISO : Master Input, Slave Output
    SS : Slave Select (active low)

## Slide 22: Comunicação Paralela
  Transmissão da informação com
  granularidade de palavra
  Dados e controle têm linhas exclusivas
  Normalmente, tem desempenho e custo maior que a comunicação serial
  Exemplos: ISA, ATA, SCSI, PCI
  Grande parte das comunicações paralelas foi substituída por versões mais recentes seriais
    Exemplo: PCI por PCI Express, ATA por SATA

## Slide 23: Exercícios
Quais são as características do modelo da transferência síncrona, e quais os principais problemas relacionados a este modelo?
Faça a mesma análise acima para o modelo de transferência assíncrona.
O que diferencia o modelo síncrono do modelo semi-síncrono? Ilustre as diferenças através de um diagrama de tempos e diga quando se aplica um ou outro modelo
Explique o protocolo de comunicação abaixo, mostrando o diagrama de tempos para os sinais DATA, ACK e BUS. Este diagrama poderia ser reduzido (ter eliminado um de seus estados) e ainda assim manter o mesmo modelo? Qual a consequência da redução de um estado?

## Slide 24: Exercícios
Dado o modelo de representação do exercício anterior, produza descrições neste modelo para os demais estilos de comunicação vistos em aula
Seja um barramento de 16 bits e uma memória com tempo de acesso de 100ns. Considerando que em um barramento síncrono há uma transição a cada período de relógio (50 ns), e em um barramento assíncrono há uma transição a cada 40 ns
  Explique o protocolo ilustrado no diagrama de tempos abaixo
  Dê a largura de banda para a transferência síncrona, em Mbps (Megabits por segundo)
  Dê a largura de banda para a transferência assíncrona, em Mbps

## Slide 25: Exercício Resolvido
No modelo assíncrono de transferência de dados, considerando comunicação unidirecional e sinais de controle send/ack, qual o intervalo de tempo teórico para efetuar a transmissão do primeiro dado da CPU para o periférico? Como ficam os demais dados?
  Apresente o diagrama de blocos e diagramas elétricos justificando a resposta
  Dados: a CPU tem clock de 100 MHz e o periférico tem clock de 20 MHz
  Considere que tanto a CPU quanto o periférico são máquinas síncronas, com registradores sensíveis à borda de subida do clock

## Slide 26: Resposta
RESPOSTA
TCPU = 1/fCPU = 1/100MHz = 1/100*106 = 10-8 = 10 ns
TPeriférico = 1/fPeriférico = 1/20MHz = 1/20*106 = 5*10-8 = 50 ns
Intervalo considerado para comunicação assíncrona do primeiro dado: [80ns, 110ns]
Tempo para transmissão dos dados subsequentes
100 ns (dois pulsos de relógio da máquina mais lenta)
Considerando o melhor caso
Considerando o pior caso

## Slide 27: Exercício Resolvido
Considere os mesmos equipamentos do exercício 7 com uma comunicação bidirecional. Calcule o tempo necessário para a CPU transmitir um pacote de 100 dados e receber um pacote de 2 dados em resposta, contendo informações de ACK, NACK ou ABORT. Considere que após receber o último dado do pacote, são necessários 5 ciclos para o periférico responder

## Slide 28: Resposta
RESPOSTA
Como pode se observar no exercício anterior, o tempo necessário para a transmissão do primeiro dado na comunicação assíncrona para este problema está no intervalo [80 ns, 110 ns]. Para os demais dados, o tempo é de 100 ns. Levando em consideração que o pacote leva 5 ciclos para ser analisado pelo periférico, o tempo total levando em consideração comunicação e processamento é dado pela fórmula abaixo:
Total = intervalo_transmissãoCPUPeriférico + ComputaçãoPeriférico + intervalo_transmissãoPeriféricoCPU
Total = ([80 ns, 110 ns] + 99 * 100 ns) + 5 * 50 ns + ([80 ns, 110 ns] + 100 ns)
Total = [9.980 ns, 10.010 ns] + 250 ns + [180 ns, 210 ns]
Total = [10.420 ns a 10.470 ns]

## Slide 29: Exercício Resolvido
Considere o mesmo sistema do exercício anterior, mas agora a comunicação é conforme o modelo de transferência semi-síncrona. Calcule o novo tempo necessário
  Apresente o diagrama de blocos e o diagrama elétrico justificando a resposta
  Faça os cálculos considerando que a CPU e periférico são controladas por um clock de 100 MHz. Faça o mesmo para clock de 20 MHz
  Para os dois casos acima compare com os resultados do exercício 5

## Slide 30: Resposta
RESPOSTA
Ao contrário da implementação assíncrona, o primeiro dado é lido no mesmo tempo dos demais
Para clock de 20 MHz
Total = intervalo_transmissãoCPUPeriférico + ComputaçãoPeriférico + intervalo_transmissãoPeriféricoCPU
Total = (100 * 100 ns) + 5 * 50 ns + (2 * 100 ns) = 10.000 ns + 250 ns + 200 ns = 10.450 ns
Para clock de 100 MHz
Total = intervalo_transmissãoCPUPeriférico + ComputaçãoPeriférico + intervalo_transmissãoPeriféricoCPU
Total = (100 * 20 ns) + 5 * 10 ns + (2 * 20 ns) = 2.000 ns + 50 ns + 40 ns = 2.090 ns

## Slide 31: Exercício Resolvido
Considere o mesmo sistema do exercício anterior, mas agora a comunicação é síncrona. Calcule o novo tempo necessário
  Apresente o diagrama de blocos e o diagrama elétrico justificando a resposta
  Faça os cálculos considerando que a CPU e periférico são controladas por um clock de 100 MHz. Faça o mesmo assim, mas agora para clock de 20 MHz
  Para os dois casos acima compare com os resultados do exercício acima

## Slide 32: Resposta
RESPOSTA
Na implementação síncrona, pode ser enviado um dado a cada clock, o que potencializa para a metade do tempo de comunicação
Para clock de 20MHz
Total = intervalo_transmissãoCPUPeriférico + ComputaçãoPeriférico + intervalo_transmissãoPeriféricoCPU
Total = (100*50 ns) + 5 * 50 ns + (2*50 ns) = 5.000 ns + 250 ns + 100 ns = 5.350 ns
Para clock de 100 MHz
Total = intervalo_transmissãoCPUPeriférico + ComputaçãoPeriférico + intervalo_transmissãoPeriféricoCPU
Total = (100 * 10 ns) + 5 * 10 ns + (2 * 10 ns) = 1.000 ns + 50 ns + 20 ns = 1.070 ns

## Slide 33: Exercício Resolvido
Faça um diagrama de estados para uma comunicação assíncrona unidirecional

## Slide 34: Resposta
RESPOSTA

## Slide 35: Exercícios Adicionais
Faça um diagrama de estados para uma comunicação assíncrona half-duplex
Faça um diagrama de estados para uma comunicação assíncrona full-duplex
Faça uma implementação VHDL dos dois exercícios acima
Faça um diagrama de estados para uma comunicação síncrona half-duplex
Compare todos os modelos de troca de dados analisando possíveis vantagens e desvantagens