## Slide 1
LABORG
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Escola Politécnica
Prof. Ney Calazans
Baseado em materiais originais dos Profs. Fernando Moraes, Ney Calazans e Rafael Garibotti
Última alteração: 08/10/2021

## Slide 2
PROCESSOS, PARALELISMO
E O COMANDO PROCESS
AULA SOBRE

## Slide 3
INTRODUÇÃO

## Slide 4
INTRODUÇÃO
VHDL pode ser vista como formada por 3 linguagens, o todo e dois subconjuntos próprios
c
Linguagem de Modelagem de Hardware (VHDL completo)
Linguagem Subconjunto de Simulação de Hardware
Linguagem Subconjunto de Síntese de Hardware

## Slide 5
INTRODUÇÃO
Linguagem de Modelagem de Hardware
  Abarca todas as construções da linguagem, incluindo aquelas não simuláveis temporalmente e as não sintetizáveis
  Por exemplo, o que acontece ao tentar simular o texto ao lado?
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity nao_sim is
end nao_sim;
architecture nao_sim of nao_sim is
signal y : integer := 0;
begin
process
variable x : integer :=1;
begin
if x<10 then
x := x+1;
end if;
y <= x;
end process;
end nao_sim;
Este texto compila no simulador, mas é impossível de ser simulado gerando formas de onda. Por quê?
Porque este é um código atemporal, não existe um wait, ou um tempo de referência no process!!!

## Slide 6
INTRODUÇÃO
Linguagem de Simulação
  Aceita parte das construções da linguagem de modelagem, incluindo descrições de hardware sintetizáveis e os testbenches usados para validá-las
  Por exemplo, o que acontece ao tentarmos sintetizar o código abaixo no ISE?
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity nao_sint is
port ( entra: in std_logic;
sai: out std_logic);
end nao_sint;
architecture nao_sint of nao_sint is
begin
sai <= not entra after 10ns;
end nao_sint;
Este texto compila OK no simulador, simula OK, mas é impossível de sintetizá-lo desta forma e ele operar como previsto. Por quê?
Porque não há como criar (industrialmente) uma porta lógica combinacional com atraso de exatamente 10ns

## Slide 7
PROCESSOS EM VHDL

## Slide 8
PROCESSOS EM VHDL
O que é um processo em VHDL?
  Dito de forma muito simples e genérica, um processo é um “pedaço de hardware”
Como cada pedaço de hardware opera em paralelo com outros pedaços de hardware existentes, a noção de paralelismo é natural e fundamental em VHDL
Por outro lado, a conexão entre dois pedaços de hardware (com fios ou via comandos port map que vinculam pinos de um hardware a fios de outro) cria “comunicação” entre estes
  Observação: o sequenciamento de eventos de um pedaço de hardware que gera sinais que são entrada de um outro pedaço de hardware afeta o sequenciamento de eventos do último

## Slide 9
PROCESSOS EM VHDL
Não confundam a noção geral de processo VHDL com o comando process de VHDL
  Uma instância do comando process é uma estrutura sintática que representa uma forma especial de definir hardware, que permite descrever ações em sequência, ao invés de concorrentemente (é um recurso sintático e semântico da linguagem VHDL)
  Outras construções VHDL correspondem a processos, tais como atribuições fora de um comando process ou uma instância do comando with
  Alguns comandos, como o for-generate podem produzir múltiplos processos concorrentes com apenas um comando

## Slide 10
PROCESSOS EM VHDL
Exemplo
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity dois_processos is
port (y, t : in std_logic;
z : out std_logic);
end dois_processos;
architecture dois_processos of dois_processos is
signal x : std_logic;
begin
x <= not y;
z <= x and t;
end dois_processos;
Esta descrição VHDL implementa um circuito com dois processos paralelos, cada um correspondendo a uma porta lógica (desenhe o circuito).
Perguntas:
Estes processos se comunicam?
Alterar a ordem das atribuições muda o hardware?
y
x
t
z

## Slide 11
O COMANDO PROCESS EM VHDL
O comando process é uma construção em VHDL que serve para, entre outras utilidades
  Descrever comportamento de um hardware de maneira sequencial, o que é complexo de realizar fora deste comando
  Descrever hardware combinacional ou sequencial
  Prover uma maneira natural de descrever estruturas mais abstratas de hardware tais como máquinas de estados finitas
Cada comando process corresponde a exatamente um processo (paralelo) VHDL
A semântica do comando process é complexa para quem não domina bem os modelos de funcionamento de hardware em geral, e de hardware síncrono em particular (VHDL é uma linguagem pensada para descrever sobretudo circuitos síncronos...)

## Slide 12
UM EXEMPLO DE COMANDO PROCESS
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity nand2_proc is
port( a, b : in std_logic;
c : out std_logic);
end nand2_proc;
architecture nand2_proc of nand2_proc is
begin
process
variable temp : std_logic;
begin
temp := not (a and b);
if (temp='1') then
c <= temp after 6ns;
elsif (temp='0') then
c <= temp after 5 ns;
else
c <= temp after 6ns;
end if;
wait on a,b;
end process;
end nand2_proc;
Há vários conceitos a explorar aqui, tais como
Variáveis
Se temp difere de 0 e de 1, o que vale?
A semântica do comando process
O comando wait
Outras formas para descrever o mesmo comportamento
  Lista de Sensitividade

## Slide 13
UM EXEMPLO DE COMANDO PROCESS
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity nand2_proc is
port( a, b : in std_logic;
c : out std_logic);
end nand2_proc;
architecture nand2_proc of nand2_proc is
begin
process(a, b)
variable temp : std_logic;
begin
temp := not (a and b);
if (temp='1') then
c <= temp after 6ns;
elsif (temp='0') then
c <= temp after 5 ns;
else
c <= temp after 6ns;
end if;
end process;
end nand2_proc;
Comandos process com um único comando wait antes do end process são muito comuns
VHDL provê sintaxe alternativa para estes casos, a lista de sensitividade
  Se tem a lista, process não pode ter wait e vice-versa
  Lista implica wait on, não wait for ou wait until ou outra forma de wait
    Wait on (espera que um sinal de uma lista de sinais mude)  Ex: wait on (reset, clock)
    Wait for (espera um tempo)  Ex: wait for 10ns;
    Wait until (espera que uma condição Booleana seja verdadeira  Ex: wait until (a=‘1’ and b=‘0’);

## Slide 14
A SEMÂNTICA DO COMANDO PROCESS
Uma maneira de compreender a semântica de um process é a partir de como funciona uma simulação VHDL deste comando
  Um process, como qualquer processo em VHDL (e como qualquer pedaço de hardware), está eternamente em execução
  Dentro de um process, a avaliação dos comandos é sequencial, ao contrário do que ocorre em VHDL fora de um process, onde tudo é avaliado em paralelo
  Cada comando pode ter efeito sobre (atribuir novos valores a) sinais e/ou variáveis
    Atribuições a variáveis têm efeito imediato, como em programação
    Atribuições a sinais são projeções para o futuro (mesmo que o futuro seja agora!!!)
  A definição de futuro é ditada pela execução do próximo comando wait na sequência de comandos do process, seja este explícito ou implícito (quando se usa lista de sensitividade)

## Slide 15
A SEMÂNTICA DE SIMULAÇÃO EM VHDL
Lembrando: Simuladores VHDL são programas sequenciais executando em computadores. Contudo, a simulação deve refletir o comportamento paralelo do hardware, onde vários (talvez milhares) de processos operam simultaneamente
Algoritmo de um simulador VHDL: Um laço (talvez eterno) que
  Com o tempo congelado no instante atual (começando em 0s), avalia-se cada processo existente, executando seus comandos até que se atinja um comando wait (explícito ou implícito). Quando isto ocorre, passa-se ao próximo processo, até que todos os processos do sistema digital em simulação (incluindo o testbench) tenham atingido um wait e suspendam
    Atribuições a sinais são colocadas em uma lista de eventos ordenados pelo tempo (instante) em que eles devem ocorrer
  Avança-se o tempo para o instante mais próximo em que alguma mudança em um valor de pelo menos 1 sinal deve ocorrer. Então, toma-se todos os eventos projetados para ocorrer neste instante e efetiva-os (ou seja, faz-se com que eles aconteçam, alterando os valores atuais dos sinais envolvidos!)
  Se a lista de eventos estiver vazia ao tentar executar o passo 2, a simulação para. Senão, volta-se ao passo 1

## Slide 16
O problema de inferência de “latches” em comandos process
  Algumas descrições VHDL podem provocar a inferência de meios de armazenamento para garantir que um hardware se comporte da mesma forma que o modelo de simulação
  Latches inferidos costumam causar problemas. EVITEM ELES!!
PROBLEMAS COM O COMANDO PROCESS
entity gera_latch is
port( A : in std_logic_vector(3 downto 0);
B : out std_logic_vector(3 downto 0));
end gera_latch;
architecture gera_latch of gera_latch is
signal int_B: std_logic_vector(3 downto 0):="0000";
begin
B <= int_B;
gera_latch: process (A)
begin
if (A="1010") then
int_B<= not A;
end if;
end process;
end gera_latch;
A descrição VHDL ao lado escreve em B somente quando A vale “1010”, e deve (pela semântica do process) manter o valor de B sempre que A for diferente deste valor. Assim, a síntese de hardware infere um latch para armazenar o valor de B
  Exemplo
Notes: Latches: assíncronos
FF: síncronos

## Slide 17
Sinais (declarações signal e port)
  Declarados em entidades e arquiteturas, blocos, etc
  Visíveis e referenciáveis em qualquer ponto da estrutura que os declara
  Atribuições com <=
  Atribuições a eles geram projeção de um evento que será futuramente efetivado
  Correspondem a fios no hardware descrito
  Podem receber valores de expressões contendo sinais, constantes, variáveis etc.
SINAIS E VARIÁVEIS EM VHDL SINTETIZÁVEL
Variáveis (declarações variable)
  Declaradas apenas dentro de um comando process
  Visíveis apenas dentro do process onde são declaradas
  Atribuições com :=
  Atribuições a elas são efetivadas quando da avaliação do comando, imediatamente
  Podem não corresponder a nenhum fio do hardware descrito
  Podem receber valores de expressões contendo sinais, constantes, variáveis etc.
Notes: Latches: assíncronos
FF: síncronos

## Slide 18
REGISTRADORES EM VHDL
Registradores são basicamente inferidos a partir de sinais declarados em processos com sinal de sincronismo (exemplo: clock). Para efeito de síntese e simulação, é aconselhável, embora não necessário, introduzir um reset, assíncrono ou síncrono
  Como introduzir um sinal de “enable” no registrador, para habilitar a escrita?
  Como implementar um registrador “tri-state” controlado por um sinal “hab”?
process (clock, reset)
begin
if reset = '1' then
reg <= (others =>'0');
elsif clock'event and clock='1' then
reg <= barramento_A;
end if;
end process;

## Slide 19
REGISTRADORES EM VHDL
Exemplo de registrador com largura de palavra parametrizável e com habilitação (sinal “ce”, do inglês chip enable)
entity regnbit is
generic(N: integer := 16);
port( ck, rst, ce : in std_logic;
D : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
Q : out std_logic_vector(N-1 downto 0));
end regnbit;
architecture regnbit of regnbit is
begin
process (ck, rst)
begin
if rst = '1' then
Q <= (others=>'0');
elsif ck'event and ck = '0' then
if ce = '1' then
Q <= D;
end if;
end if;
end process;
end regnbit;
generic
Define um parâmetro para o módulo
Uso – Um registrador de 8 bits
  rx: entity work.regnbit generic map(N=>8)
  port map (ck => ck,
  rst => rst,
  ce => wen,
  D => RD,
  Q => reg);

## Slide 20
REGISTRADORES EM VHDL
Exemplo de projeto (parcial) de um registrador de deslocamento
process (clock, reset)
begin
if reset = '1' then
A <= 0; B <= 0; C <= 0;
elsif clock'event and clock='1' then
A <= entrada;
B <= A;
C <= B;
end if;
end process;
Exercício de fixação
Desenhe o circuito acima utilizando flip-flops, supondo que A, B e C são sinais de 1 bit
A ordem das atribuições (A,B,C) é importante ? O que ocorreria se fosse uma linguagem de programação tipo C?
Escreva o código para um registrador com deslocamento ora à esquerda, ora à direita

## Slide 21
REGISTRADORES EM VHDL
Atribuição dentro e fora de process
process (clock, reset)
begin
if clock'event and clock='1' then
A <= entrada;
B <= A;
C <= B;
Y <= B and not C; -- dentro do process
end if;
end process;
X <= B and not C; -- fora do process
Qual a diferença de comportamento nas atribuições aos sinais X e Y?
Conclusão:
Sinais atribuídos em processos sob controle de um clock, serão sintetizados como saídas de flip-flops
Sinais fora de processos ou em processos sem variável de sincronismo (clock) serão, em geral sintetizados como saídas de lógica combinacional (portas lógicas)
Enquanto o sinal X é atualizado instantaneamente (assíncrono), o sinal Y só será atualizado na borda do clock (síncrono)

## Slide 22
MÁQUINA DE ESTADOS
Moore
  Saídas são calculadas apenas a partir do ESTADO ATUAL
Exercício de fixação
  Faça o diagrama de transição de estados desta máquina
  Desenhe o circuito acima utilizando flip-flops e portas lógicas, supondo que X e Z são sinais de 1 bit
entity MOORE is port(X, clock, reset: in std_logic; Z: out std_logic); end;
architecture MOORE of MOORE is
type STATES is (S0, S1, S2, S3); -- tipo enumerado
signal scurrent, snext : STATES;
begin
control: process(clock, reset)
begin
if reset='1' then
scurrent <= S0;
elsif clock'event and clock='1’ then
scurrent <= snext;
end if;
end process;
combinational: process(scurrent, X)
begin
case scurrent is
when S0 => Z <= '0';
if X='0' then snext<=S0; else snext <= S2; end if;
when S1 => Z <= '1';
if X='0' then snext<=S0; else snext <= S2; end if;
when S2 => Z <= '1';
if X='0' then snext<=S2; else snext <= S3; end if;
when S3 => Z <= '0';
if X='0' then snext<=S3; else snext <= S1; end if;
end case;
end process;
end MOORE;

## Slide 23
ERROS COMUNS AO SE DESCREVER UM PROCESS
Duplo driver (fazer atribuições de um mesmo sinal em dois comandos process distintos)
p2: process (clock)
begin
if clock'event and clock='1' then
if ctr='1' then
X <= '1';
end if;
end if;
end process;
p1: process (clock, reset)
begin
if reset='1' then
X <= '0';
elsif clock'event and clock='1' then
if ctr='1' then
X <= '1';
end if;
end if;
end process;
p1: process (clock, reset)
begin
if reset='1' then
X <= '0';
elsif clock'event and clock='1' then
if hab='0' and ctr='1' then
X <= '1';
end if;
end if;
end process;
Errado
Certo
Lista de sensitividade incompleta
Escrever código VHDL que cause inferência de “latches” (ver lâmina 16)
elsif clock'event and clock='1' then
if ce='0' then
elsif clock'event and clock='1' and ce='0' then
Errado
Certo
Realizar lógica junto com o teste de borda do sinal de clock
Não atentar para que sinais geram registradores (ver lâmina 21)

## Slide 24
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE SOBRE COMANDOS PROCESS
Todo circuito digital pode ser classificado como combinacional ou sequencial
Combinacional  Circuito onde o comportamento das saídas depende única e exclusivamente do valor instantâneo das suas entradas
Sequencial  Todo circuito que não tenha comportamento estritamente combinacional
  Circuitos sequenciais podem ser síncronos, mistos ou assíncronos
    Circuitos síncronos – possuem um sinal que controla todo o comportamento  relógio ou clock
    Circuitos mistos – síncronos, mas contém sinais de controle que atuam independente do relógio (sinais [de controle] assíncronos tais como um reset assíncrono)
    Circuitos assíncronos – não são controlados globalmente por um único sinal
Trabalhamos nesta disciplina com as classes i e ii apenas
Ao descrever circuitos destas classes com o comando process de VHDL deve-se usar as regras a seguir
  Circuitos combinacionais  Colocar na lista de sensitividade todas as entradas do circuito
  Circuitos síncronos  Colocar na lista de sensitividade apenas o sinal de relógio
  Circuitos mistos  Colocar na lista de sensitividade o sinal de relógio e todos os sinais que atuam independentemente do relógio

## Slide 25
TRABALHO T3

## Slide 26
PROJETO 1
Estude e diga que hardware o VHDL ao lado implementa
Gere um testbench e simule este hardware
Remova um dos sinais da lista de sensitividade do processo e mostre o que isto muda no comportamento do hardware, via nova simulação com o mesmo testbench. Guarde ambas versões do arquivo para entregar, salvando as formas de onda e marcando onde estas diferem
Desenhe um diagrama de esquemáticos do circuito (com portas lógicas e/ou FFs e/ou multiplexadores e/ou etc.)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity prim_proc is
port( in1, in2, in3, in4 : in std_logic;
ctrl : in std_logic_vector (1 downto 0);
sai : out std_logic);
end prim_proc;
architecture prim_proc of prim_proc is
begin
process (in1, in2, in3, in4, ctrl)
begin
case ctrl is
when "00" => sai <= in1;
when "01" => sai <= in2;
when "10" => sai <= in3;
when "11" => sai <= in4;
when others => null;
end case;
end process;
end prim_proc;

## Slide 27
PROJETO 2 – Controlador de Transmissão Serial
Considere o circuito TX mostrado no próximo slide, o qual implementa uma transmissão serial de dados. A “linha” de dados (saída do circuito) está por default em ‘1’, indicando que não há transmissão de dados, e que a linha está então em “repouso”. O protocolo de transmissão é o seguinte
  O mundo externo à direita de TX (testbench) coloca um byte em “palavra”, e sobe o sinal “send”, indicando ao módulo TX que há dado a ser enviado para a “linha”
  Na primeira borda de subida do clock após a subida de “send” o módulo TX sobe o sinal de “busy”, avisando que o mundo externo não deve retirar o dado enquanto ele processa o dado atual. Concorrentemente a esta ação a linha sai do repouso, indo a 0 por um ciclo (no que se denomina start bit)
  Nos próximos 8 ciclos de clock, o dado no sinal palavra é transferido, bit a bit, para a “linha” serial, indo do bit mais significativo (bit 7) até o bit menos significativo (bit 0)
  No décimo ciclo de clock após a detecção de “send”, “linha” vai para 0 (o que se denomina stop bit) e o sinal “busy” desce no final deste último ciclo. Depois, “linha” vai para 1

## Slide 28
PROJETO 2
DICAS:
  Implementem o circuito como uma máquina de estados
  Esta máquina precisa ter, no máximo, 11 estados, mas pode ter bem menos
  O controle da saída “linha” pode ficar dentro de um process combinacional
  Dicas: o sinal “busy” pode ser implementado como uma atribuição concorrente fora de qualquer comando process

## Slide 29
PROJETO 2
Para a validação, use, por exemplo, o testbench abaixo
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity transmissor_tb is
end transmissor_tb;
architecture transmissor_tb of transmissor_tb is
signal busy, linha, clock, reset, send: std_logic;
signal palavra : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
UUT : entity work.transmissor
port map (clock => clock, reset => reset, send => send,
palavra => palavra, busy => busy, linha => linha);
process
begin
clock <= '1' after 5ns, '0' after 10ns;
wait for 10ns;
end process;
reset <= '1', '0' after 3 ns;
send <= '0', '1' after 23 ns, '0' after 50 ns, '1' after 160ns, '0' after 200 ns;
palavra <= "11010001", "00100110" after 150ns;
end transmissor_tb;

## Slide 30
RESUMO DO TRABALHO T3
O Trabalho T3 deve ser entregue como um arquivo compactado (.zip, rar, .7z etc), contendo
  Um relatório em PDF, descrevendo o Projeto 1 e o Projeto 2, contendo a descrição do problema, os detalhes da solução proposta, formas de onda, fotos/vídeos do protótipo em operação etc.
  Os arquivos fontes dos DOIS projetos (não é necessário entregar o projeto VIVADO), contendo
    Os arquivos VHDL de cada implementação
    Os arquivos de testbench (em VHDL) de cada implementação