## Slide 1: Gerência de Redes de Computadores
Ana Cristina Benso da Silva

## Slide 2: Situação Vigente
As redes e a informação que elas permitem acessar passaram a tornar-se imprescindíveis e sua indisponibilidade, mesmo que momentânea, pode ter um efeito devastador
Manter uma rede funcional e operando, implica em lidar com uma quantidade imensa e heterogênea de equipamentos

## Slide 3: Gerência de Problemas
Descobrir os problemas
Isolar, diagnosticar
Manutenção

## Slide 4: Isolando o Problema
Quem reportou
Onde esta conectado
Componentes intermediários

## Slide 5: Isolamento e Teste dos Problemas
O isolamento e teste dos problemas das redes tornaram-se muito difíceis devido a duas causas principais:
  Muitos níveis de pessoal envolvido:
    técnicos de manutenção
    operadores controladores de rede
    gerentes de sistemas de informações e
    gerente de comunicações.

## Slide 6: Isolamento e Testes dos Problemas
  Diversidade de formas de controle e monitoração: embora os produtos envolvidos na rede tornem-se gradativamente mais complexos, cada fornecedor oferece ferramentas de controle de redes próprias, para monitorar seus produtos.

## Slide 7: Buscando uma Solução
Centro de Operações de Rede
  operador controlador de rede
    monitora a rede e os sistemas que através dela prestam serviços
    mantém-se ao par das suas condições
    trabalhando com vistas a efetuar o diagnóstico sobre os problemas que surgem

## Slide 8: Rede Distribuída
Administração cooperativa da rede
  cada um é responsável por um segmento da mesma (um sistema em particular ou uma sub-rede)
  precisam poder inspecionar os demais segmentos para poder resolver problemas.

## Slide 9: Dificuldades
Processo de diagnóstico difícil
  operadores não detém o conhecimento necessário para efetuar o diagnóstico apropriado
Necessidade de dispor de um ambiente que contenha mecanismos que apoiem este processo de diagnóstico

## Slide 10: Dificuldades
Dificuldade de obtenção de informações relevantes
Excesso de informações básicas (contadores e indicadores de status)
Interpretar e correlacionar os dados?

## Slide 11: Causas das Dificuldades
Número crescente de equipamentos
Muitos fornecedores com diferentes protocolos
Muitos níveis de pessoal envolvido
Diversas formas de controle e monitoração usadas nos diversos equipamentos com ferramentas próprias
Falta de acesso direto a todos os componentes da rede para inspecionar e monitorar

## Slide 12: Identificando o Problema
Elementos críticos são inspecionados
ping (packet internet groper)
traceroute
Escopo do problema precisa ser determinado
Equipamentos de rede
Servidores
Aplicações

## Slide 13: Processo de Diagnóstico
Detecção de falhas percebidas pelo usuário ou por sistema de monitoração
Diagnóstico e manutenção de equipamentos e/ou sistemas
Reconfiguração da rede e/ou dos sistemas com eventual aumento de capacidade

## Slide 14: Primeiro Nível
Relato do problema
  telefone
  email
  alarmes
Teste para determinação da causa
Se solução imediata
  Resposta ao usuário
  Registro para fins estatísticos
Problemas
  Inexperiência
  Registro de Ocorrência de Problema
    parâmetros, dados sobre equipamentos envolvidos

## Slide 15: Segundo Nível
envolve a atuação de programadores e analistas de suporte
funcionamento dos sistemas e software básico
análise de tendências
correlação de sintomas
Para auxiliar neste nível do processo de diagnóstico é necessário entre outras ferramentas, poder contar com a possibilidade de aprender pelas experiências passadas

## Slide 16: Segundo Nível
Mecanismo de pesquisa “full-text” sobre todos os registros de problemas passados
  sintomas e hipóteses de causas
  descrição de diagnósticos
  ações corretivas desencadeadas bem como a indicação do que foi feito para corrigir o problema

## Slide 17: Exemplos de Problemas
taxa de erro alta
  trafego alto ??
interface up/down repetidamente
enlace down
  verificar se os modems envolvidos apresentam histórico de congelamento
Taxa de repasse de um roteador diminui
  rotas descartadas ??
  memória esgotada ??
  tamanho da fila de pacotes esgotada ??
  tempo de retransmissão de transporte pequeno ??

## Slide 18: Exemplos de Problemas
Aumento de pacotes com o CRC incorreto
  Avisar o gerente da sub-rede e ativar a captura de pacotes(RMON) para detectar a máquina origem do problema

## Slide 19: Metas do Gerenciamento
Controlar os recursos da organização
Acompanhar evolução da rede
Aprimorar o serviço
Balancear necessidades
Reduzir tempo de indisponibilidade
Controlar custos

## Slide 20: Sistemas de Gerenciamento de Rede
Controle da rede integrado
Interface com operador único
Ergonomia
Equipamentos extras
Minimizar necessidade de hardware adicional
Aproveitar características dos equipamentos
integrantes da rede
Aplicações de gerenciamento
Manipulam os dados passíveis de obtenção via
Sistema de Gerenciamento da Rede

## Slide 21: Arquitetura Genérica
Modelo Gerente-Agente
Agente
Gerente
Agente
protocolo
Coleta informações
Monitoram
Controlam
Repassam informações
Agente

## Slide 22: Agente PROXY
Gerente
Proxy
Agente
SNMP
Protocolo Proprietário

## Slide 23: Arquitetura Gerente-Agente
Gerência de redes é uma aplicação distribuída que envolve trocas de dados entre os processos gerente e agente
Gerente: envia requisições de operações ao agente e recebe as respostas, bem como recebe notificações assíncronas do agente
Agente: responde ao gerente através do acesso as informações sobre os recursos gerenciados, bem como envia notificações ao gerente

## Slide 24: MIB - Management Base Information
Conjunto de objetos/variáveis que modelam os recursos gerenciados
Gerente
Agente
MIB

## Slide 25: MIB
Objeto gerenciado: representação do que está sendo gerenciado
Especificação em ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)
Especificação compilável
Objetos genéricos (padronizados)
Objetos específicos (definidos por fornecedores de produtos)

## Slide 26: Arquiteturas de Gerência
OSI
Protocolo CMIP (camada de aplicação)
Orientado a eventos
Apoiado pelo pilha OSI completa
Classes de objetos gerenciados
Internet
Protocolo SNMP (aplicação sobre UDP)
Orientado a polling
Agentes simples em muitos equipamentos
Categorias simplificadas de objetos gerenciados

## Slide 27: Áreas Funcionais
Gerenciamento de falhas
Gerenciamento de configuração
Gerenciamento de performance
Gerenciamento de segurança
Gerenciamento de contabilização

## Slide 28: Gerenciamento de Falhas
Determinar exatamente onde está localizado o problema
Isolar o resto da rede do segmento com problemas de modo que ela possa continuar funcionando
Reconfigurar ou modificar a rede de modo a minimizar o impacto da operação sem o componente com problemas
Consertar ou substituir o componente com problemas para restaurar a rede a seu estado normal

## Slide 29: Gerenciamento de Configuração
Dispositivos podem ser configurados para atuar de diferentes maneiras, usando diferentes protocolos
Parâmetros de configuração precisam ser inicializados e eventualmente alterados
Novos componentes podem ser adicionados e seu registro precisa ser mantido atualizado
As ligações entre os componentes (físicas e lógicas) necessitam ser mantidas atualizadas

## Slide 30: Gerenciamento de Performance
Monitorar e controlar
Estabelecer padrão de normalidade
Determinar limites de capacidade de utilização
Perfil de tráfego
Gargalos
Tempo de resposta
Throughput

## Slide 31: Gerenciamento de Segurança
Monitorar e controlar o acesso aos recursos da rede e às informações
Coletar, armazenar e examinar registros de auditoria e logs de segurança
Ativar e desativar procedimentos de log

## Slide 32: Gerenciamento de Contabilização
Um usuário ou grupo de usuários pode estar abusando de seus privilégios e sobrecarregando a rede, em prejuízo dos demais
Usuários podem estar fazendo uso ineficiente da rede e o gerente da rede pode auxiliar a alterar procedimentos que melhorem a performance
A gerência da rede tem mais condições de planejar o crescimento da rede se conhece a atividade dos usuários com suficiente detalhamento

## Slide 33: Arquitetura de gerenciamento OSI
Processos aplicativos de
gerenciamento de sistemas
Management
Information
Base
LME System Management
Application Entity
LME Camada de Apresentação
LME Camada de sessão
LME Camada de transporte
LME Camada de rede
LME Camada de enlace
LME Camada física
CMIP

## Slide 34
CMISE-Common Management Information Service Elements
ACSE- Acess Control Service Element
estabelecer e desfazer associações
ROSE- Remote Operations Service Element
invocação de operação em um sistema remoto
identificação da operação
código
argumentos
respostas : resultado
rejeição
erro
CMISE
ACSE
ROSE

## Slide 35: Gerenciamento TCP/IP
SNMP - Simple Network Management Protocol
  RFC1155 Structure and Identification of Management Information for TCP/IP-based internets
  RFC 1156 - Management Information Base Network Management of TCP/IP-based internets
  RFC 1157 - A Simple Network Management Protocol
  RFC 1213 - Management Information Base Network Management of TCP/IP-based internets: MIB-II
RMON - Remote Network Monitoring
  RFC1271 e depois RFC 1757

## Slide 36: Gerenciamento TCP/IP
SNMPv2
  RFC1442 Structure of Management Information for Version 2 of SNMP
  RFC1448 Protocol Operations for Version 2 of SNMP
SNMPv3
  1998
  Principal característica: Segurança

## Slide 37: Protocolo SNMP
Simple Network Management Protocolo
Estrutura de Informação de Gerência (SMI) - ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) / Macro OBJECT-TYPE
Protocolo - ASN.1 / BER (Basic Enconding Rules) via UDP/IP

## Slide 38: ASN.1
Linguagem formal para definição de sintaxe de abstrata (ISO)
SNMP usa um subconjunto de tipos ASN.1, bem como a macro OBJECT-TYPE para a especificação da MIB
  Integer
  Octet String
  Display String
  Object Identifier
  Sequence
  Sequence of

## Slide 39: BER
Regras que geram a sintaxe de transferência
Tipos codificados em três campos: rótulo, tipo e valor
ex.:
ex::= sequence {
nome OCTET STRING,
idade INTEGER
}
dados:
{ adao, 45 }
dados codificados: 30 07 02 04 04 A D A O 02 01 45

## Slide 40: Protocolo
PROTOCOLO SNMP
GET
GET-NEXT
SET
GET-RESPONSE
TRAP
O protocolo SNMP é transportado pelo protocolo UDP
Gerente
Agente

## Slide 41: SNMP over UDP

## Slide 42: TRAPS
Mensagens não solicitadas geradas por um agente SNMP
COLDSART
WARMSTART
LINK DOWN
LINK UP
FAILURE OF AUTHENTICATION
EXTERIOR GATEWAY PROTOCOL NEIGHBOR LOSS
ENTERPRISE-SPECIFIC
TRAP
Gerente
Agente

## Slide 43: PDU´s SNMP

## Slide 44: Get, Get-Next, Set, Get-Response

## Slide 45: Erros
Erros retornados por agentes SNMP
  0 (noError)
  1 (tooBig)
  2 (noSuchName)
  3 (badValue)
  4 (readOnly)
  5 (genError)
Índice do Erro
  Indica a qual variável se refere o erro

## Slide 46: Traps

## Slide 47: Estrutura de MIB
iso(1)
org(3)
dod(6)
internet(1)
dir
mgmt(1) exp private
mib2(1)
sysDescr (1.3.6.1.1.1.1.1)
system

## Slide 48: Macro OBJECT-TYPE
sysLocation OBJECT-TYPE
SYNTAX Display String (size (0 .. 255))
ACCESS read-write
STATUS mandatory
DESCRIPTION “ ------ ”
::= { system 6 }

## Slide 49: Macro OBJECT-TYPE
ipRoutingTable OBJECT-TYPE
SYNTAX Sequence of IpRouteEntry
ACCESS read-write
STATUS mandatory
::= { ipRoutingTable 1 }
ipRouteEntry OBJECT-TYPE
SYNTAX IpRouteEntry
ACCESS read-write
STATUS mandatory
::= { ipRoutingTable 1 }

## Slide 50: Organização da MIB
raíz
grupo1 grupo2 grupo3
obj1 obj2 tabela
entrada
obj1 obj2 obj3

## Slide 51: MIB II - Grupos de Objetos
System
Interfaces
AT
IP
ICMP
TCP
UDP
EGP
Transmission
SNMP

## Slide 52: Outras MIBs
Servidor Novell
Clientes
UPS
Hosts
PU e LUs SNA
Aplicações distribuídas
Cafeteiras, torradeiras etc...

## Slide 53: Operação SNMP
ID do obejto + ID da instância
Objetos folha (.0)
  ex.: GET sysDescr.0
    GET 1.3.6.1.1.1.1.1.0
Objetos como campo de uma tabelas (.chave)
  ex.: GET ipRouteNextHop.143.54.1.0
    GET 1.3.6.1.1.1.5.7.143.54.1.0

## Slide 54: Objetos Relevantes ao Gerenciamento de Falhas
Grupo SYSTEM
sysDescr descrição do sistema
sysLocation localização física do sistema
sysContact pessoa responsável pelo sistema
sysName nome do sistema

## Slide 55: Objetos Relevantes ao Gerenciamento de Falhas
GRUPO INTERFACES
Dados sobre cada interface específico do dispositivo
ifTable tabela com informações sobr todos os interfaces
ifEntry linha com informações sobre um
interface
ifNumber número de interfaces

## Slide 56: Objetos Relevantes ao Gerenciamento de Configuração
Grupo INTERFACES
ifDescr nome do interface
ifType tipo do interface
ifMTU máximo tamanho de datagrama
ifSpeed velocidade do interface (BPS)
ifAdminStatus up/down/test

## Slide 57: Objetos Relevantes ao Gerenciamento de Performance
ifInDiscards taxa de entradas descartadas
ifOutDiscards taxa de transmissões descartadas
ifInErrors taxa de erros de entrada
ifOutErrors taxa de erros em transmissões
ifInOctets taxa de bytes recebidos
ifInUcastPkts taxa de pacotes unidirecionados
recebidos
ifOutUcastPkts taxa de pacotes unidirecionados enviados
ifInNUcastPkts taxa de pacotes multirecionados recebidos
ifOutNUcastPkts taxa de pacotes multirecionados enviados
ifInUnknownProtos taxa de pacotes recebidos com protocolo
desconhecido
ifOutQLen total de pacotes na fila de saída

## Slide 58: Exemplo
penta% snmpi -a routcv
snmpi> bulk system
snmpi: 3 rows retrieved in 0.643473 seconds during 8 iterations
snmpi: threads: at most 2 active, total of 6 created, and 5 did nothing
snmpi: messages: 9 requests sent, along with 0 retries
snmpi: 9 responses rcvd, along with 0 duplicates
snmpi: timeouts: min=0.082 fin=0.082 max=2.000 seconds
partial results only...
row system
1.0 "ROUTCV DEC WANrouter 500 V1.0.7"
2.0 1.3.6.1.4.1.36.2.15.4.2.1.1
3.0 3 days, 14 hours, 2 minutes, 42 seconds (30976200 timeticks)

## Slide 59: Exemplo
penta% snmpi -a tchepoa.ufrgs.br
snmpi> get sysDescr.0
sysDescr.0="GS Software (GS3-BFX), Version 9.0(2), SOFTWARE
Copyright (c) 1986-1992 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 03-Sep-92 11:13 by mlw"
snmpi> get ifNumber.0
ifNumber.0=16
snmpi> get ifDescr.4
ifDescr.4="Serial1"
snmpi> get ifOperStatus.4
ifOperStatus.4=up(1)
snmpi> get ipRouteNextHop.0.0.0.0
ipRouteNextHop.0.0.0.0=143.54.1.125

## Slide 60: Exemplo
snmpi> bulk ifDescr, ifType
snmpi: 13 rows retrieved in 0.337115 seconds during 9 iterations
snmpi: threads: at most 4 active, total of 10 created, and 6 did nothing
snmpi: messages: 23 requests sent, along with 0 retries
snmpi: 23 responses rcvd, along with 0 duplicates
snmpi: timeouts: min=0.057 fin=0.070 max=2.000 seconds
row ifDescr ifType
1 "Ethernet0" ethernet-csmacd(6)
2 "Serial0" propPointToPointSerial(22)
3 "Ethernet1" ethernet-csmacd(6)
4 "Serial1" propPointToPointSerial(22)
12 "Serial9" ppp(23)
5 "Serial2" propPointToPointSerial(22)
13 "Serial10" propPointToPointSerial(22)
6 "Serial3" propPointToPointSerial(22)
7 "Serial4" rfc877-x25(5)
16 "Serial13" propPointToPointSerial(22)
14 "Serial11" propPointToPointSerial(22)
10 "Serial7" propPointToPointSerial(22)
8 "Serial5" propPointToPointSerial(22)
snmpi>

## Slide 61: SNMPv2
Gerenciar recursos arbitrários e não apenas recursos de rede (aplicações, sistemas e comunicação gerente-a-gerente)
Continua simples e rápido
Incorpora segurança
Funciona sobre TCP/IP, OSI e outros protocolos
Interopera com plataformas SNMP
Gerenciamento hierárquico

## Slide 62: SNMPv2
Estação de
Gerência SNMP
Estação de
Gerência SNMP
Comunicação
Gerente-a-Gerente
Gerente de
Nível médio
Token-Ring
Conexões
diretas
com
agentes
Ethernet
Agente mestre
Agente 1 Agente 2 Agente 3
SIstema Software Aplica-
ções
Operacional Comunic.
HOST (WS, servidor, etc...)

## Slide 63: Operações SNMPv2
GetRequest
GetNextRequest
SetRequest
Response
Trap
GetBulkRequest
InformRequest

## Slide 64: SNMPv2
SNMPv2 : utilização do protocolo Manager-to-Manager
Alarmes e eventos
Party : segurança
Segurança
mecanismo de autenticação
privacidade (criptografia)
controle de acesso (por tipo de acesso)

## Slide 65: SNMPv3
Apelo do SNMP é a sua simplicidade
Conjunto de Proposed Standards em Janeiro de 1998
RFC Title
2271 An Architecture for Describing SNMP
Management Frameworks
2272 Message Processing and Dispatching for
the Simple Network Management Protocol
(SNMP)
2273 SNMPv3 Applications
2274 User-Based Security Model for SNMPv3
View-Based Access Control Model (VACM)
for SNMP

## Slide 66: Segurança no SNMPv3
Principais características do SNMPv3
  Autenticação Digital
  Criptografia de Dados

## Slide 67: Arquitetura SNMPv3

## Slide 68: PDU SNMPv3

## Slide 69: User-Based Security Model (USM)
Definido na RFC 2274
  Autenticação: provê integridade de dados e autenticação da origem
    MD5 ou SHA-1
  Timeliness: protege contra atrasos e/ou replay
  Privacidade: provê criptografia de dados
    CBC (Chiper Block Chaining)
  Formato da Mensagem: define o formato dos parâmetros de segurança da PDU
  Discovery: obtenção de informações sobe outras SNMPengines
  Key Management: define os procedimentos para geração de chaves.

## Slide 70: USM – Entidade Autoritativa
Transmissores ou Receptores são definidos como entidades autoritativas, de acordo com as seguintes regras:
  Quando uma mensagem SNMP contém um payload que espera por uma reposta, o receptor desta mensagem é autoritativo
    Get, Get-nest, GetBulk, Set e Inform
  Quando uma mensagem SNMP contém um Quando uma mensagem SNMP contém um payload que não espera por uma reposta, a entdade origem da PDU é autoritativa
    Trap, Respose e Report

## Slide 71: USM - ...
A designação de autoridade serve a dois propósitos:
  O timeliness da mensagem é determinado com respeito ao clock mantido pela engine autoritativa. Assim a entidade não autoritativa pode sincronizar seu clock com a entidade autoritativa
  O processo de localização de chaves habilita o armazenamento das chaves em uma única engine
Métodos de Criptografia
  Chave compartilhada
  2 chaves
    Authkey
    PrivKey

## Slide 72: Parâmetros do USM

## Slide 73: Criptografia de Dados
Usa o CBC
  Chave privKey de 16 bytes
    Utiliza-se os 8 primeiros bytes para o DES, pois ele necessita de 56 bits
  Vetor de Inicialização de 64 bits
    Os 8 bytes restantes da privkey são usados para o pre-IV
    Para garantir que dois IV diferentes são utilizados dois “textos” diferentes, codificados com a mesma chave, é produzido um valor “salteado” de 8 bytes.
    Executa-se um XOR entre o valor salteado e o pre-IV para gerar o novo IV

## Slide 74: View Access Control Model
Este modelo tem duas características importantes
  Determina se o acesso a um objeto gerenciado de uma MIB Local é permitido
  Faz uso da MIB que define a política de controle de acesso para um agente
Elementos
  Groups
  Security level
  Context
  MIB views
  Access policy

## Slide 75: Elementos
Groups
  Zero ou mais tuplas
    <securityModel, securityName>
Contexts
  É o nome de um subconjunto de instâncias de objeto da MIB Local
  Conceito relacionado a controle de acesso
  Uma instância de objeto ou objeto pode estar associado a mais de um contexto
  Para identificar uma instância individualmente deve-se usar o contextName e o contextEngineID

## Slide 76: Contexto - Exemplo
“bridge1”
“bridge2”
“ ”(default)
Context
Bridge MIB
Context
Bridge MIB
Context
some MIB
Other MIB

## Slide 77: Fluxo

## Slide 78: Parâmetros do VACM

## Slide 79: RMON - Remote Monitoring MIB
Agente procurador
MIB definida inicialmente para informações Ethernet e FDDI, que permite coleta e algum nível de tratamento local de dados, por um dispositivo diretamente conectado a uma rede local
Pode ser implementada num HUB, num analisador de rede ou mesmo numa estação da rede (mesmo num PC)
Pode operar off-line, coletando dados para posterior envio ao gerente

## Slide 80: Comentários sobre RMON
Analisadores de rede
Ambiente TCP/IP
Usa SNMP para reportar dados
Extensões proprietárias
RMON
Roteador
Estação de
Gerência da rede

## Slide 81: Metas do RMON
Operação off-line
  coleta dados e acumula estatísticas
  recuperação posterior
  notificação em caso de problemas
Monitoração pró-ativa
  programas de diagnóstico
  log da performance da rede
  notificar em caso de exceção e prover dados para diagnóstico

## Slide 82: Metas do RMON
Detecção e relato de problemas
  reconhecer condições de erro ( log ou notificação)
Dados de valor adicionado
  determinar quem transmite mais ou gera mais erros
Múltiplos gerentes

## Slide 84: RMON - Grupos
Estatísticas
Histórico
Alarme
Host
HostTopN
Matriz
Filtro
Captura de Pacotes
Eventos

## Slide 85: RMON - Grupo Estatísticas
Pacotes, octetos, broadcasts, multicasts, colisões
Pacotes descartados pelo agente
Erros
  undersize
  fragments
  CRC/Alignment
  Collision
  Oversizes
Processamento local, reduz tráfego gerente-agente e carga de processamento no gerente

## Slide 86: RMON - Grupo Estatísticas
SNMP é usado para recuperar a tabela inteira
Ethernet e Token-ring e futuramente outros interfaces, tal como FDDI

## Slide 87: Estatísticas
Carga, erros, tamanho de pacotes
etherStatsTable

## Slide 88: Estatísticas
etherStatsTable (continuação)
  collisions
  pkts64Octets
  pkts65to127Octets
  pkts128to255Octets
  pkts256to511Octets
  pkts512to1023Octets
  pkts1024to1518Octets
  owner
  status

## Slide 89: Histórico
Armazena amostras das estatísticas
historyControlTable
  index *
  dataSorce
  bucketsRequest
  bucketsGranted
  interval
  owner
  status

## Slide 90: Histórico
etherHistoryTable

## Slide 91: Alarme
Geração de alarmes a partir de limites estabelecidos
alarmTable

## Slide 92: Alarme
**
**
**
**
**

## Slide 93: Host
Estatísticas concernentes aos hosts das sub-redes monitoradas
hostControlTable
  index *
  dataSource
  tableSize
  lastDeleteTime
  owner
  status

## Slide 94: Host
hostTable
hostTimeTable
  creationOrder *
  index *
  ....

## Slide 95: HostTopN
Armazena tabelas de hosts ordenados segundo os objetos: inPkts, outPkts, inOctets, outOctets, outErrors, outBroadcast e outMulticast
hostTopNControlTable

## Slide 96: HostTopN
hostTopNTable
  hostTopNReport *
  hostTopNIndex *
  hostTopNAddress
  hostTopNRate

## Slide 97: Matriz
Registra dados sobre o tráfego entre pares de hosts
A
B
C
Gera dados sobre: A->B, B->A, B->C, C->B, A->C, C->A

## Slide 98: Matriz
matrixCotrolTable
  index *
  dataSource
  tableSize
  lastDeleteSize
  owner
  status

## Slide 99: Matriz
matrixSDTable
  sourceAddress *
  destAddress *
  index *
  SDpkts
  SDOctets
  SDErrors

## Slide 100: Matriz
matrixDSTable
  destAddress *
  sourceAddress *
  index *
  ....

## Slide 101: Filtro
Monitoração de pacotes selecionados através de testes de padrões
Filtro de dados e de status
dataoffset = 0
pktData = 00 00 00 00 00 A5 00 00 00 00 00 BB
pktDataMask = FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
pktDataNotMask = 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF
filtro de status
pacote > 1.1518 (0), pacote < 64 (1), CRC ou alinhamento (2)
filtro de dados

## Slide 102: Filtro
filterTable
  index *
  channelIndex
  dataOffset
  pktData
  pktDataMask
  pktDataNotMask
  pktStatus
  pktStatusMask
  pktStatusNotMask
  owner
  status

## Slide 103: Filtro
channelTable
  index *
  ifIndex
  acceptType
  dataControl
  turnOnEventIndex
  turnOffEventIndex
  eventIndex
  eventStatus
  description
  owner
  status

## Slide 104: Exemplos de Consulta (Filtro)
filtra os pacotes que tenham como um destino o host A e não se originam no servidor
filtra os pacotes IPX que possuem erros
filtra os pacotes destinados ao servidor RARP

## Slide 105: Captura de Pacotes
Possibilita armazenar pacotes de um determinado canal
bufferControlTable

## Slide 106: Captura de Pacotes
captureBufferTable
  controlIndex *
  index *
  packetId
  packetData
  packetLength
  packetTime
  packetStatus

## Slide 107: Eventos
Um evento é disparado por uma condição configurada em outro grupo. Tal evento pode gerar um TRAP e/ou um registro de LOG
eventTable
  index *
  description
  type
  community
  lastTimeSent
  owner
  status

## Slide 108: Eventos
logTable
  eventIndex *
  index *
  time
  description

## Slide 109: RMON 2
Grupo de trabalho instituído pelo IETF em dezembro de 1994
Novas e ampliadas funcionalidades
  Possibilidade de selecionar pacotes tanto por seu endereço Ethernet quanto pelo endereço TCP/IP
  Capacidade de filtro aumentada
  Habilidade para rastrear protocolos (com campos de comprimento variável)
  Possibilidade de efetuar decodificação nas 7 camadas

## Slide 110: RMON 2
Agente RMON2 implementa a MIB II, RMON e outros grupos que permitem a monitoração em todas as camadas
Tabelas de controle para controlar as operações do agente RMON
Tabelas com os resultados das monitorações

## Slide 111: RMON 2
Camada de aplicação significa uma classe de protocolos não limitada aos níveis MAC e de rede, podendo incluir protocolos de transporte, sessão, apresentação e aplicação
Um diretório de protocolos contém um registro de protocolos que o agente é capaz de reconhecer e monitorar
Protocolos reconhecidos são os definidos em tempo de implementação
Extensibilidade limitada: decodificação do próximo nível baseada em tabelas

## Slide 112: RMON2 - Grupos
Protocol directory
Protocol distribution
Address mapping
Network layer host
Network layer matrix
Application layer host
Application layer matrix
User history
Probe configuration

## Slide 113: Programação SNMP
API CMU (Carnegie Mellow University)
struct snmp_session *snmp_open (session)
struct snmp_session *session;
struct snmp_session {
char *community;
int community_len;
int retries;
long timeout;
char *peername;
short remote_port;
short local_port;
int (*callback) ();
}

## Slide 114: Programação SNMP
void snmp_read (fdset)
fd_set *fd_set;
int callback (operation, session, reqid, pdu)
int operation;
struct snmp_session *session;
int reqid;
struct snmp_pdu *pdu;
struct snmp_pdu {
ipAddress address;
int command;
long reqid, errstat, errindex;
OID *enterprise;
int enterprise_len;
ipAddress agent_addr;
int trap_type, specific_trap;
long timre;
struct variable_list *variables;
}

## Slide 115: Programação SNMP
struct variable_list {
struct variable_list *next_variable;
OID *name;
int name_len;
char type;
union {
long *integer;
char *string;
OID *objId;
} val;
int val_len;
}
snmp_send (session, pdu)
snmp_create_pdu(command)
snmp_add_null (pdu, name, name_len)
snmp_fix_pdu (pdu, command)
snmp_synch_response (session, pdu, response)
snmp_close (session)

## Slide 116: Programação SNMP
SNMP-Capable GAWK (4BSD/ISODE SNMP)
BEGIN { }
pattern { actions }
.
.
.
END { }

## Slide 117: Programação SNMP
BEGIN {
print sysDescr;
for (i in ipRouteDest) {
printf ïpRoutingTable: to %s via %s\n”,
ipRouteDest, ipRouteNextHop;
}
for (i in ipRouteDest) {
printf “Route: to %s via %s on %s\n”,
ipRouteDest, ipRouteNextHop, ifDescr[ipRouteIfIndex]”;
}
}
- Variáveis especiais: AGENT, RETRIES, TIMEOUT, ERROR

## Slide 118: Programação SNMP
A
B
C
D
gerente
1
2
3
4
143.65.10.0

## Slide 119: Programação SNMP
BEGIN {
printf “de %s para %s \n”, AGENT, DEST;
numhop = 2;
while (numhop != 1) {
hop = ipRouteNextHop [DEST];
if (hop == 0) {
printf “nao existe rota de %s para %s”,
AGENT, DEST;
exit(1);
}
printf “maquina: %s”, hop; numhop = ipRouteMetric1[DEST];
AGENT = hop;
}

## Slide 120: Implementação de Novos Agentes
Mapeamento para a estrutura de informação (SMI)
Método de acesso ao recurso
  Demanda
  Polling
  Notificação
Implementação

## Slide 121: Implementação de Novos Agentes
especificação
da MIB
Kernel
representação da
MIB
Funções de acesso
compilador
ASN.1
agente

## Slide 122: Ferramentas de gerência de redes
Inspeção dos objetos gerenciados
Setar filtros e limiares
Armazenamento / log
Apresentação
diagramas, cores
mensagens
Resposta automática
“trouble ticketing systems”
interpretação / explicação / sugestão

## Slide 123: Gerência Pró-Ativa
Antecipar problemas que provocarão determinado impacto na redes, principalmente em seu desempenho.
Capacidade de evitar a ocorrência desses problemas ou minimizar seu impacto
Elementos que contribuem para que a gerência pró-ativa de redes de computadores seja mais confiável
  sistemas especialistas
  monitores remotos
  agentes procuradores
  programas de simulação

## Slide 124: Dificuldades
Dificuldade de obtenção de informações relevantes
Excesso de informações básicas (contadores e indicadores de status)
Interpretar e correlacionar os dados?

## Slide 125: Agregando Inteligência à Gerência Pró-ativa
Inferir a causa de um problema a partir de síndromes reconhecidas nos dados obtidos da rede
Os dados podem ser obtidos por monitoração ou por captura remota (agentes SNMP ou agentes RMON)
Dado o estado de um sistema, recomenda o que fazer a seguir com base no conhecimento acumulado aplicável à esta situação

## Slide 126: Agregando Inteligência à Gerência Pró-ativa
Sistemas especialistas ou consultores inteligentes
Capturar o conhecimento e a experiência de um ou mais especialistas
Técnicas de representação do conhecimento
  Regras de produção
  Se-Então

## Slide 127: Sistemas especialistas aplicados à gerência de redes
Orientados a diagnóstico
Usam:
  Regras de produção para representar o conhecimento
  Método de inferência de encadeamento para frente
  Padrão de comparação
Monitoração
Predição
Controle

## Slide 128: Construção dos módulos inteligentes
a) Que tipo de conhecimento é envolvido?
b) Como pode o conhecimento ser representado?
c) Quanto conhecimento é necessário?
d) Qual é exatamente o conhecimento necessário?

## Slide 129: Exemplo de regra: Nível de broadcast
Se a taxa de broadcast num intervalo de 1 hora é maior que 8% Então:
  verificar se o horário da ocorrência está dentro do horário útil (7:00-22:00 horas), do contrário, ignorar a ocorrência;
  identificar os hosts com os níveis mais altos de broadcast (script broad_nivel.pl);
  nos hosts identificados, analisar a configuração do software de comunicação, para saber quais são as razões pelas quais esses hosts estão transmitindo um número tão alto de pacotes broadcasts;

## Slide 130: Exemplo de regra: Nível de broadcast
  verificar máscara da rede. Uma máscara errada pode provocar tormenta de pacotes broadcast;
  verificar que na rede sendo monitorada não estejam estações com versões do UNIX incompatíveis

## Slide 131: Descoberta de novos problemas
Ler dados da rede sistematicamente e comparar com limiares determinados dinamicamente em função de parâmetros definidos pelo gerente:
janela de amostragem
tolerância
Detecção de rajadas (problemas relacionados com causa já registrada anteriormente)
consulta à base de dados de problemas

## Slide 132: Descoberta de novos problemas
Determinar severidade do problema
componentes envolvidos
Invocar rotina de diagnóstico
Gerar registro de problema

## Slide 133: Aplicações de gerenciamento
Tratamento inteligente dos dados
Detecção de rajadas
Gerência pró-ativa
Determinação dinâmica de limiares
Reconhecimento de padrões
Análise de tendências
Registro seletivo
Software de
terceiros
Desenvolvimento
próprio

## Slide 134: Algumas Referências
BRISA - Gerenciamento de Redes - Uma abordagem de Sistemas Abertos - Makron Books - 1993
Network Management - A practical perspective - Allan Leinwand & Karen Fang - Addison-Wesley 1993
SNMP, SNMPv2 and CMIP - The practical Guide to Network-Management Standards - William Stallings - Addison-Wesley 1992
Fault Management Tools for a Cooperative and Decebtralized Network Operations Environment - Ewerton Madruga & Liane Tarouco - IEEE Journal on Selected Areas in Communications, August 1994
http://penta.ufrgs.br/Repositório de documentos do Grupo de Redes