## Slide 1: HDCL - High-level Data Link Control
Características Básicas
  Três tipo de estação
    Primary Station
    Secondary Station
    Combined Station
  Dois modos de configuração do enlace
    unbalanced - uma estação primária e uma ou mais estações secundárias
    balanced - duas estações combinadas

## Slide 2: HDLC
Três modos de transferência de dados
  Normal Response Mode (NRM)
    confinguração não balanceada
    primária inicia a transmissão e a secundária só pode transmitir dados em resposta
  Asynchronous Balanced Mode (ABM)
    configuração balanceada
    qualquer estação pode iniciar a transmissão
  Asynchronous Response Mode (ARM)
    configuração não balanceada
    a secundária pode iniciar a transmissão sem permissão da primária

## Slide 3: HDLC
Protocolo Orientado a Bit
Flag delimitadoras
  01111110
Bit Stuffing
  a cada 5 bits em 1 acrescenta um bit 0
O frame mínimo contém 32 bits excluindo as flags
01111110 Endereço Controle Dados Checksum 01111110
8 bits
8 ou 16 bits
8 bits
>= 0
16 bits
8 bits

## Slide 4: HDLC
Frames
  Information
  Supervisory
  Unnumbered
O campo de controle identifica o frame
0 Seq P/F Next
0 1 Type P/F Next
0 1 Type P/F Modifier
1
3
1
3

## Slide 5: HDLC
Utiliza protocolo de Janela Deslizante
  número de seqüêcia de 3 bits
O reconhecimento é eniado
  no campo next (piggbacking)
  em um frame supervisor
Vários tipos de frame supervisor
  0 Receive Ready
  1 Reject (reconhecimento negativo)
  2 Receive not Ready
  3 Selective Reject

## Slide 6: HDLC
Frame Unnumbered
  controle
  transmissões não confiáveis (sem reconhecimento)

## Slide 7: SLIP - Serial Line IP
Protocolo Orientado a caracter
Caracter delimitador
  0xC0
Caracter Stuffing
  substitui 0xC0 por 0xDB 0xDC
  caso o texto contenha um caracter 0xDB, este também é substituído pela seqüência
Frame IP 0xC0

## Slide 8: PPP - Point to Point Protocol
O PPP
  tem detecção de erros
  suporta múltiplos protocolos
  negocia endereços IP
  permite a autenticação
  utilizado em conexões discadas e em linhas privativas

## Slide 9: PPP
Este protocolo provê
  uma forma não ambígua de delimitação do pacote
  detecção de erros
  um subprotocolo de enlace para estabelecer e testar a conexão, negociar opções e finalizar conexões. (LCP - Link Control Protocol)
  subprotocolos de rede que negociam opções do nível de rede. (NCP - Network Control Protocol)
    Um NCP diferente para cada nível de rede suportado

## Slide 10: PPP
Protocolo orientado a caracter
Campo de Endereço
  valor default 11111111 para indicar que todas as estções devem aceitar o frame
Campo de Controle
  valor default 00000011 que indica um frame não numerado
  transmissão sem reconhecimento
01111110 Endereço Controle Protocolo Dados Checksum 01111110
1 byte
1 byte
1 byte
1 ou 2 bytes
Variável
2 ou 4 byte
1 byte

## Slide 11: PPP
Campo Protocolo
  inicia por 0 para os protocolos IP, IPX, OSI CLNP
  inicia por 1 para os protocolos LCP, NCP