## Slide 1
CSD
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Escola Politécnica
Prof. Ney Laert Vilar Calazans
Última alteração: 16/08/2022

## Slide 2
INTRODUÇÃO A TECNOLOGIA, FABRICANTES E ESTRUTURA DE FPGAs

## Slide 3
TEORIA, HISTÓRICO E ESTRUTURA DE FPGAs

## Slide 4
O QUE SÃO FPGAs?
4
FPGAs permitem implementar circuitos digitais diretamente de HDLs, sem os custos de fabricação de chips!
Sem Projeto de Dispositivos
Com Projeto de Dispositivos
Projeto e Implementação de Produtos Tecnológicos Baseados em Circuitos Eletrônicos
Dispositivos personalizáveis
(FPGAs e CPLDs)
Dispositivos projetados e fabricados sob encomenda ASIC (full custom ou standard cells)
Chip Sets
Sistema digital dedicado, programável
(microcontroladores e/ou DSPs)
Sistemas computacional programável (e.g. PC)
Aumento de desempenho (maior velocidade e menor potência dissipada), do sigilo de projeto, do custo de desenvolvimento
TECNOLOGIA
Diminuição da complexidade e custo de projeto, do desempenho, do sigilo

## Slide 5
DOIS EXEMPLOS DE PLATAFORMAS BASEADAS EM FPGAS
5
Nexys 2
Nexys A7 - Usamos esta neste curso

## Slide 6
UM POUCO DA HISTÓRIA DE FPGAs
6
Primeiro, vieram PROMs (Programmable Read Only Memories) e PLDs (Programmable logic devices), matrizes de portas (re-) configuráveis
Algumas patentes de coisas parecidas com FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) surgiram no final dos anos 80 e início dos anos 90 (Casselman, Page, Peterson)
Os fundadores da Xilinx, Ross Freeman e Bernard Vonderschmitt, inventaram o primeiro FPGA comercial em 1985 – o XC2064
O XC2064 tinha 64 blocos lógicos configuráveis e interconexões configuráveis entre os blocos lógicos
O XC2064 só tinha blocos lógicos configuráveis (CLBs), cada um com duas LUTs de 3 entradas

## Slide 7
FPGAs – CONCEITOS BÁSICOS
7
Matriz de CLBs (configurable logic blocks) interconectados por matrizes de chaveamento
Bloco
Lógico
(CLB)
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
1 - Entradas/Saídas
(Re-) Configuráveis
2 - Funções Booleanas (Re-) Configuráveis
3 - Conexões
(Re-) Configuráveis
4 - Switch Blocks
Bloco
Lógico
(CLB)
Bloco
Lógico
(CLB)
Bloco
Lógico
(CLB)
Bloco
Lógico
(CLB)
Bloco
Lógico
(CLB)
Bloco
Lógico
(CLB)
Bloco
Lógico
(CLB)
Bloco
Lógico
(CLB)

## Slide 8
FPGAs – CONCEITOS BÁSICOS
8
Bloco
Lógico
(CLB)
Exemplo de conexão entre duas redes
Bloco
Lógico
(CLB)
Bloco
Lógico
(CLB)
Bloco
Lógico
(CLB)
Bloco
Lógico
(CLB)
Bloco
Lógico
(CLB)
Bloco
Lógico
(CLB)
Bloco
Lógico
(CLB)

## Slide 9
FPGAs – CONFIGURAÇÃO (RAM-BASED)
9
FPGA deve ser visto como um dispositivo de “duas camadas”
  Memória de configuração
  Lógica do usuário
Memória de configuração define
  Toda a fiação da lógica do usuário
  Definição das funções lógicas das LUTs
  Interface externas e internas
  Configuração de memórias
  Conteúdo de memórias
  Configuração dos pinos de E/S
Configuration Memory Layer
User Logic Layer
Por exemplo, na família Virtex 4, a memória de configuração ocupa algo entre 1 MByte – 4 MBytes

## Slide 10
TECNOLOGIAS DE CONFIGURAÇÃO
10
Algumas das diferentes tecnologias usadas para definir o comportamento de um FPGA
  Antifusível: Configuração uma única vez, bem barato
  (E)EPROM: Configuração um número limitado de vezes (100 a 1000 vezes), mantida mesmo com o chip desconectado da alimentação
  SRAM: Configuração deve ser realizada cada vez que o FPGA for alimentado, seja de forma manual, seja de forma automática (desligou, sumiu o Hw...)
    Estudaremos mais de perto esta classe de FPGAs

## Slide 11
LUT – O GERADOR UNIVERSAL DE FUNÇÕES
11
LUT (Look-Up Table) – Um exemplo de Bloco com Função Booleana Reconfigurável
  Uma porção de hardware configurável/reconfigurável capaz de implementar qualquer tabela verdade de n entradas
  Para n=4
  (2)4
  2 = Existem 65.536 funções implementáveis distintas
  Altamente flexível
  Método mais utilizado (Xilinx, Altera[Intel] e outros fabricantes)

## Slide 12
FPGAs – LUT – O GERADOR UNIVERSAL DE FUNÇÕES
12
Implementação física de uma LUT4
A B C D
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
A tabela verdade da função é armazenada em uma memória durante a configuração do FPGA; aqui, um registrador de 16 bits (24)
D
A
D
C
A
D
C
B
A
D
C
B
A
F
.
.
.
.
.
.
)
,
,
,
(
+
+
=
å
=
)
14
,
12
,
10
,
8
,
7
,
3
,
0
(
)
,
,
,
(
D
C
B
A
F
As entradas (variáveis Booleanas) controlam um multiplexador 2n:1
0
15
Considerando que são necessários cerca de 150 transistores
para criar uma LUT4, tem-se para 50.000 LUTS (um FPGA
médio pode ter tantas LUTs)  7.500.000 transistores!!!

## Slide 13
O MERCADO DE DISPOSITIVOS RECONFIGURÁVEIS (em 2022, ~10GUS$)
13
Segmento de PLDs, 2009
Segmento de FPGAs, 2019
Há vários fornecedores no mercado, Xilinx (AMD) e Altera (Intel) são dois apenas
Chart: 
| Xilinx | Altera | Actel | Latice | Others
PLD Segment | 51 | 36 | 6 | 6 | 1

## Slide 14
PRINCIPAIS DISPOSITIVOS ATUAIS
14
Xilinx – (em Fevereiro de 2022 AMD completou a aquisição da Xilinx por ~50GUS$)
  Baixo/Médio Custo-Desempenho
    Famílias Spartan 6, Spartan 7, Artix 7 (Usamos uma placa com FPGA desta família), Kintex 7 (as com sufixo 7 normalmente usam tecnologia 28nm)
  Alto desempenho
    Virtex 7 (28nm), Virtex-Kintex UltraSCALE (20nm), Virtex-Kintex UltraSCALE+ (16nm)...
  SoC (lógica reconfigurável + processadores)
    Zynq  lógica + ARM(s)
Intel (até 2015 era a empresa Altera qdo Intel adquiriu por ~16,7 GUS$)
  Baixo Custo e Mid-Range
    Famílias Cyclone, Arria...
  Alto desempenho
    Stratix, Agilex (10nm)...
Quase tudo que existe na Xilinx, existe na Altera e vice-versa...

## Slide 15
ALGUNS DETALHES: ARQUITETURA VIRTEX II
15
Switch
Matrix
CLB,
IOB,
DCM
BRAM
18b x 18b mult
200MHz pipelined
Multiplicadores
18KBits True Dual Port
Up to 3.5Mbits / device
Block RAM
Switch
Matrix
Slice S0
Slice S1
Slice S2
Slice S3
CLBs
8 LUTs
Lógica (uso primário)
128b RAM distribuída
Shift registers
Wide Input functions (32:1)
1 Slice contém um determinado número de LUTs, flip-flops e multiplexadores

## Slide 16
ARQUITETURA VIRTEX II – CLB E INTERCONEXÃO
16
Conexões diretas entre CLBs vizinhas
  Lógica de vai-um
Matrix de conexão
  CLB às linhas de roteamento
Linhas de roteamento
  Simples
  Hexas
  Longas
  Tri-state
DIRECT
CONNECT
DIRECT
CONNECT

## Slide 17
ARQUITETURA DO CLB DO DISPOSITIVO VIRTEX-II
17
Fast Carry Logic Path
Provides fast arithmetic (+ and -)
Resumindo, um CLB na Virtex-II contém
  4 Slices
  8 LUTS / 8 Flip-Flops
  2 cadeias de propagação rápida de vai-um
  64 bits para compor uma memória (RAM/ROM)
  64 bits para fazer shift registers
Slice
Slice
Slice
Slice

## Slide 18
ARQUITETURA – METADE DE UMA SLICE
18

## Slide 19
Um Exemplo: VIRTEX2P XC2VP7
19
FPGA Editor View With All Wires
  4,928 slices
  44 BRAMs
  1 PowerPC (microprocessador)
  11,627 logic sites
  2,653 tiles
  1,423,681 wires
  544,549 wire segments (short)

## Slide 20
Um Exemplo: VIRTEX2P XC2VP7
20
FPGA Editor View With All Wires
  Zoom de um CLB do canto superior esquerdo
  Muitos recursos de roteamento
  2 TBUFs
  Grande caixa de conexões (switch box)
  4 slices

## Slide 21
Um Exemplo: VIRTEX2P XC2VP7
21
FPGA Editor View With All Wires
  Slice da Família Virtex2Pro
  2 LUTs
  2 flip-flops
  Vários muxes
  Lógica de vai-um dedicada

## Slide 22
Um Exemplo de FPGA: o 2VP7 VIRTEX-II-PRO
22
Foto do Layout do XC2VP7
MGTs (Multi-Gigabit Transceivers)
Power PC
DCM (Digital Clock Manager)

## Slide 23
DEMAIS COMPONENTES DE UM FPGA MODERNO
23
Vários circuitos prontos existem no FPGA para projetista usar (Hard IPs)
Para gerenciamento do(s) sinal(ais) de clock
  Reduzem escorregamento de relógio
  Permite multiplicar, dividir, mudar a fase da(s) frequências de entrada
  Implementações digitais (DCM – Xilinx, mais baratos) e analógica (PLL – Altera, mais flexíveis)
Blocos de memória
  Tipicamente blocos de 18kbits ou 36Kbits na Xilinx (Altera tem mais variedade de tamanhos de blocos de memória)
Blocos DSP
  Multiplicadores 18bitsX18bits para funções de imagem, áudio, telecomunicações

## Slide 24
OUTROS COMPONENTES ENCONTRADOS EM FPGAs MODERNOS
24
Processadores embarcados do tipo hard macro, além dos soft macro
  Xilinx disponibiliza hoje o processador ARM em algumas famílias (e.g. Zynq)
  Podem executar sistemas operacionais embarcados como Linux
Transceptores Gigabit
  Blocos serializadores / de-serializadores para receber dados em altas taxas de transmissão
  Capazes de receber e transmitir dados em frequências de até 28Gbps usando um par de fios (transmissão via par diferencial)
Outros
  Blocos de RAM configuráveis com capacidade razoável (16-18Kbits e/ou 32-36Kbits)
  Módulos multiplicadores-acumuladores (MACs) configuráveis
  Módulos de controle de relógio (divisores, multiplicadores, controle de fase e “skew”)
  Blocos Medium Access Control (MAC) Ethernet
  Criptografia do bitstream
  Controle para reconfiguração interna (de dentro do FPGA) - ICAP
  Conversores AD (XADC) etc.