## Slide 1: A MIPS Monociclo (ou MIPS_V0) Especificação Proposta de Organização Código VHDL da Proposta
Ney Calazans - maio/2019 – última modificação 04/06/2021
Com contribuições do Prof. César Marcon

## Slide 2: MIPS-V0: Instruções a que Arquitetura dá Suporte – Especificação da ISA (Proveniente do Apêndice A do Livro Texto)
Formato R Tamanho dos campos em bits 6 5 5 5 5 6 ADDU Rd, Rs, Rt  0 Rs Rt Rd 0 0x21 SUBU Rd, Rs, Rt  0 Rs Rt Rd 0 0x230 AND Rd, Rs, Rt  0 Rs Rt Rd 0 0x24 OR Rd, Rs, Rt  0 Rs Rt Rd 0 0x25 XOR Rd, Rs, Rt  0 Rs Rt Rd 0 0x26 NOR Rd, Rs, Rt  0 Rs Rt Rd 0 0x27 | Formato I Tamanho dos campos em bits 6 5 5 16 ORI Rt, Rs, imed  0x0d Rs Rt imed LW Rt, offset (Rs)  0x23 Rs Rt offset SW Rt, offset (Rs)  0x2b Rs Rt offset

## Slide 3: MIPS-V0: Especificação Temporal
Hardware síncrono (clock) com inicialização assíncrona (reset)
Processador monociclo, ou seja, cada instrução gasta 1 ciclo de relógio (clock) para executar
Sistema Digital sensível apenas à borda de subida do sinal de relógio
Cada borda de subida do relógio com inicialização desativada (Reset=0)  conclui execução de uma instrução e inicia a próxima
Cada instrução executada  escrita do PC com seu valor anterior incrementado de 4 e escrita em algum registrador ou na memória (nunca em ambos [registrador e memória] no mesmo ciclo!)

## Slide 4: MIPS-V0: Operação Típica
reset
clock
i
_
address
/
PC
instruction
0
tempo
0
x
00400000
0
x
0040000
4
0
x
0040000
8
0
x
0040000
C
0
x
004000
10
0
x
004000
14
0
x
004000
1
C
0
x
004000
20
0
x
004000
24
Diagrama de Tempos Genérico do Processador Monociclo MIPS
_
V
0
Instr
1
instr
2
instr
3
instr
4
instr
5
instr
6
instr
7
instr
8
instr
9
Escreve o resultado de executar instr
1
no banco
/
na memória e incrementa o PC
Escreve o resultado de executar instr
2
no banco
/
na memória e incrementa o PC
Escreve o resultado de executar instr
3
no banco
/
na memória e incrementa o PC
ce
rw
1
OU
0
1
OU
0
1
OU
0
1
OU
0
1
OU
0
1
OU
0
1
OU
0
1
OU
0
1
OU
0
1
OU
0
1
OU
0
1
OU
0
1
OU
0
1
OU
0
1
OU
0
1
OU
0
1
OU
0
1
OU
0

## Slide 5: MIPS-V0: Especificação da Interface Processador-Memória – Organização Harvard
Memórias endereçadas a byte – endereços de 32 bits
Barramento de Dados único para a memória de dados – bidirecional, 32 bits
Dois sinais de controle para acesso à memória de dados: CE, RW
Na MIPS_V0, cada leitura (e/ou escrita) faz acesso a 4 posições consecutivas de memória (a partir do endereço especificado em um Barramento de Endereços)
Processador MIPS-V0
Memória de Instruções (ROM)
Endereço de Instruções
Dados
CE (1 fio)
RW (1 fio)
32 fios
32 fios
CE RW | Ação
0 - | Nenhuma
1 0 | Escrita na Memória
1 1 | Leitura da Memória
Memória de Dados (RAM)
Endereço de Dados
Instruções
32 fios
32 fios
Especificação de ações associadas aos sinais de controle de acesso à Memória de Dados

## Slide 6: MIPS-V0: Uma Proposta de Organização
Processador  dividido em duas partes principais
  Bloco de Dados  recebe, armazena dados e transforma-os
  Bloco de Controle  comanda processo de execução de instruções
O Bloco de Dados  Formado por
  Banco de registradores (32 registradores de 32 bits)
  ULA  2 entradas de 32 bits, 1 saída de 32 bits, uma entrada de controle, 6 operações: +, -, AND, OR, XOR, NOR
  Alguns blocos auxiliares (muxes, extensores de sinal, etc.)
Bloco de Controle  possui três partes
  Registrador PC, incrementável de 4 em 4
  Decodificador de Instruções
  Gerador de (outros) sinais de controle

## Slide 7: Uma Proposta de Organização para a MIPS_V0
Organização Harvard  Memória de Instruções e Dados Separadas (externas à CPU)
Região com fundo amarelo: Bloco de dados (nome em VHDL  datapath)
Região com fundo verde: Bloco de controle (nome em VHDL  control_unit)
Observar a interface com o resto do Universo (memórias)
Memórias não são parte do processador (testbench simula elas...)

## Slide 8: MIPS-V0: A Hierarquia da Organização
VHDL Auxiliar  Um package de definições
Cada bloco mencionado abaixo: Um par entity/architecture (E/A) em VHDL
  Registrador genérico  usado para o PC e no banco (32 vezes)
  ULA
  Banco de registradores  32 registradores + controle de acesso
  Bloco de Controle = registrador PC + código VHDL para incrementar PC, decodificar instruções e gerar sinais de controle para o Bloco de Dados
  Bloco de Dados  Une: Banco de registradores + ULA + código VHDL e contém estruturas auxiliares
  Processador  Une: Bloco de Dados + Bloco de Controle
Total: 6 pares entidade/arquitetura VHDL (E/A) distintos

## Slide 9: O Package de Definições p_MIPS_V0
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
package p_MIPS_V0 is
subtype wires32 is std_logic_vector(31 downto 0);
type inst_type is (ADDU, SUBU, AAND, OOR, XXOR, NNOR, LW, SW,
ORI, invalid_instruction);
type microinstruction is record
ce: std_logic; -- ce e rw são os controles da memória
rw: std_logic;
i: inst_type;
wreg: std_logic; -- wreg diz se o banco de registradores
-- deve ou não ser escrito no próximo clock
end record;
end p_MIPS_V0;
Apenas 3 definições auxiliares para descrever o processador

## Slide 10: MIPS-V0: A Hierarquia da Organização
VHDL Auxiliar  Um package de definições
Cada bloco mencionado abaixo: Um par entity/architecture (E/A) em VHDL
  Registrador básico  usado para o PC e para o banco (32x)
  ULA
  Banco de registradores = 32 registradores
  Bloco de Controle = registrador PC + código VHDL para incrementar PC, decodificar instruções e gerar sinais de controle para o Bloco de Dados
  Bloco de Dados = Banco de registradores + ULA + código VHDL com estruturas auxiliares
  Processador  Junção Bloco de Dados + Bloco de Controle
Total: 6 pares E/A distintos

## Slide 11: O Registrador Genérico
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use work.p_MIPS_V0.all;
entity reg32b is
generic(INIT_VALUE : wires32 := (others=>'0') );
port( ck, rst, ce : in std_logic;
D : in wires32;
Q : out wires32
);
end reg32b;
architecture reg32b of reg32b is
begin
process(ck, rst)
begin
if rst = '1' then
Q <= INIT_VALUE(31 downto 0);
elsif ck'event and ck = '1' then
if ce = '1' then
Q <= D;
end if;
end if;
end process;
end reg32b;

## Slide 12: MIPS-V0: A Hierarquia da Organização
VHDL Auxiliar  Um package de definições
Cada bloco mencionado abaixo: Um par entity/architecture (E/A) em VHDL
  Registrador genérico  usado para o PC e para o banco (32x)
  ULA
  Banco de registradores = 32 registradores
  Bloco de Controle = registrador PC + código VHDL para incrementar PC, decodificar instruções e gerar sinais de controle para o Bloco de Dados
  Bloco de Dados = Banco de registradores + ULA + código VHDL com estruturas auxiliares
  Processador  Junção Bloco de Dados + Bloco de Controle
Total: 6 pares E/A distintos

## Slide 13: A ULA
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use work.p_MIPS_V0.all;
entity alu is
port( op1, op2 : in wires32;
outalu : out wires32;
zero : out std_logic;
op_alu : in inst_type
);
end alu;
architecture alu of alu is
signal int_alu: wires32;
begin
outalu <= int_alu;
int_alu <=
op1 - op2 when op_alu=SUBU else
op1 and op2 when op_alu=AAND else
op1 or op2 when op_alu=OOR or op_alu=ORI else
op1 xor op2 when op_alu=XXOR else
op1 nor op2 when op_alu=NNOR else
op1 + op2; --- default eh a soma
zero <= '1' when int_alu=x"00000000“ else '0';
end alu;

## Slide 14: MIPS-V0: A Hierarquia da Organização
VHDL Auxiliar  Um package de definições
Cada bloco mencionado abaixo: Um par entity/architecture (E/A) em VHDL
  Registrador genérico  usado para o PC e para o banco (32x)
  ULA
  Banco de registradores = 32 registradores
  Bloco de Controle = registrador PC + código VHDL para incrementar PC, decodificar instruções e gerar sinais de controle para o Bloco de Dados
  Bloco de Dados = Banco de registradores + ULA + código VHDL com estruturas auxiliares
  Processador  Junção Bloco de Dados + Bloco de Controle
Total: 6 pares E/A distintos

## Slide 15: Nas Entranhas do Banco de Registradores
32 Registradores
2 muxes do tipo (32x32) : (1x32)
1 decodificador 5:32 com habilitação (ce)
Módulo síncrono
É uma memória com três portas, 2 de leitura e 1 de escrita
REG0 é a constante 0 (wen(0)=`0`), sempre

## Slide 16: O Banco de Registradores
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
use ieee.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
use work.p_MIPS_V0.all;
entity reg_bank is
port( ck, rst, ce : in std_logic;
AdRP1, AdRP2, AdWP : in std_logic_vector(4 downto 0);
DataWP : in wires32;
DataRP1, DataRP2: out wires32
);
end reg_bank;
architecture reg_bank of reg_bank is
type wirebank is array(0 to 31) of wires32;
signal reg : wirebank ;
signal wen : wires32;
begin
g1: for i in 0 to 31 generate
wen(i) <= '1' when i/=0 and AdWP=i and ce='1' else '0';
rx: entity work. reg32b
port map(ck=>ck, rst=>rst, ce=>wen(i), D=>DataWP, Q=>reg(i));
end generate g1;
DataRP1 <= reg(CONV_INTEGER(AdRP1)); -- source1 selection
DataRP2 <= reg(CONV_INTEGER(AdRP2)); -- source2 selection
end reg_bank;

## Slide 17: MIPS-V0: A Hierarquia da Organização
VHDL Auxiliar  Um package de definições
Cada bloco mencionado abaixo: Um par entity/architecture (E/A) em VHDL
  Registrador genérico  usado para o PC e para o banco (32x)
  ULA
  Banco de registradores = 32 registradores
  Bloco de Controle = registrador PC + código VHDL para incrementar PC, decodificar instruções e gerar sinais de controle para o Bloco de Dados
  Bloco de Dados = Banco de registradores + ULA + código VHDL com estruturas auxiliares
  Processador  Junção Bloco de Dados + Bloco de Controle
Total: 6 pares E/A distintos

## Slide 18: O Bloco de Controle (BC)
Possui três partes
  O decodificador de instruções (puramente combinacional)
  A geração de sinais de controle para o Bloco de Dados, (puramente combinacional) quais sejam
    Controles de leitura/escrita da/na memória (uins.ce e uins.rw)
    Controle de escrita no banco de registradores (uins.wreg)
    Código único para cada instrução (uins.i) – controla multiplexadores e operação da ULA
  O Contador de Programa (PC) e seu incrementador

## Slide 19: O Código VHDL do BC
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
use IEEE.Std_Logic_signed.all;
use work.p_MIPS_V0.all;
entity control_unit is
port(ck, rst : in std_logic;
uins : out microinstruction;
i_address : out wires32;
instruction : in wires32 );
end control_unit;
architecture control_unit of control_unit is
signal incpc, pc : wires32;
signal i : inst_type;
begin
rpc: entity work.reg32b generic map(INIT_VALUE=>x"00400000")
port map(ck=>ck, rst=>rst, ce=>'1', D=>incpc, Q=>pc);
incpc <= pc + 4;
i_address <= pc;
uins.i <= i;
i <= ADDU when instruction(31 downto 26)="000000" and instruction(10 downto 0)="00000100001" else
SUBU when instruction(31 downto 26)="000000" and instruction(10 downto 0)="00000100011" else
AAND when instruction(31 downto 26)="000000" and instruction(10 downto 0)="00000100100" else
OOR when instruction(31 downto 26)="000000" and instruction(10 downto 0)="00000100101" else
XXOR when instruction(31 downto 26)="000000" and instruction(10 downto 0)="00000100110" else
NNOR when instruction(31 downto 26)="000000" and instruction(10 downto 0)="00000100111" else
ORI when instruction(31 downto 26)="001101" else
LW when instruction(31 downto 26)="100011" else
SW when instruction(31 downto 26)="101011" else
invalid_instruction ; -- IMPORTANTE: condicao "default"
-- eh invalid instruction;
…
uins.ce <= '1' when i=SW or i=LW else '0';
uins.rw <= '0' when i=SW else '1';
uins.wreg <= '0' when i=SW else '1';
end control_unit;
Atribuição implementa processo de decodificação da instrução
Demais sinais de controle
O PC e seu incrementador

## Slide 20
Formato R Tamanho dos campos em bits: 6 5 5 5 5 6 ADDU Rd, Rs, Rt  0 Rs Rt Rd 0 0x21 SUBU Rd, Rs, Rt  0 Rs Rt Rd 0 0x230 AND Rd, Rs, Rt  0 Rs Rt Rd 0 0x24 OR Rd, Rs, Rt  0 Rs Rt Rd 0 0x25 XOR Rd, Rs, Rt  0 Rs Rt Rd 0 0x26 NOR Rd, Rs, Rt  0 Rs Rt Rd 0 0x27 | Formato I Tamanho dos campos em bits: 6 5 5 16 ORI Rt, Rs, imed  0x0d Rs Rt imed LW Rt, offset (Rs)  0x23 Rs Rt offset SW Rt, offset (Rs)  0x2b Rs Rt offset
31…26
25…21
20…16
15…11
10…6
5…0
31…26
25…21
20…16
15…0
type inst_type is (ADDU, SUBU, AAND, OOR, XXOR, NNOR, LW, SW, ORI, invalid_instruction)

## Slide 21: MIPS-V0: A Hierarquia da Organização
VHDL Auxiliar  Um package de definições
Cada bloco mencionado abaixo: Um par entity/architecture (E/A) em VHDL
  Registrador genérico  usado para o PC e para o banco (32x)
  ULA
  Banco de registradores = 32 registradores
  Bloco de Controle = registrador PC + código VHDL para incrementar PC, decodificar instruções e gerar sinais de controle para o Bloco de Dados
  Bloco de Dados = Banco de registradores + ULA + código VHDL com estruturas auxiliares
  O Processador  Junção Bloco de Dados + Bloco de Controle
Total: 6 pares E/A distintos

## Slide 22: Diagrama de Blocos Completo do Processador (com parte do TB  memórias)
Região de fundo amarelo: Bloco de dados (datapath)
Região de fundo verde: Bloco de controle (control_unit)

## Slide 23: O Bloco de Dados (BD)
Cada código objeto de uma instrução define seus operandos
O fluxo de dados das Instruções tipo R
Processo de controle dos quatro multiplexadores
  instR <= '1' when uins.i=ADDU or uins.i=SUBU or uins.i=AAND or uins.i=OOR or uins.i=XXOR or uins.i=NNOR else'0'; -- sinal auxiliar que define quando instrução é tipo R
  adD <= instruction(15 downto 11) when instR='1' else instruction(20 downto 16); -- Mux: gera endereço de escrita no banco
  op2 <= R2 when instR='1' else ext32; -- Mux: gera entrada inferior da ULA
  reg_dest <= data when uins.i=LW else result; -- Mux: gera entrada da porta de escrita do Banco de Registradores
control
_
unit
Mem
ória
de
Inst
ruções
address
data
PC
ck
D
Q
25
..
21
20
..
16
15
..
11
20
..
16
DataRP
1
DataWP
ck
ce
e
xt
_
sinal
U
L
A
Mem
ória
de
Dados
d
_
address
data
uins
.
ce
uins
.
rw
R
1
R
2
R
2
e
xt
_
0
zero
+
4
i
_
address
instruction
instR
uins
.
i
15
..
0
ext
32
uins
.
i
uins
.
ce
uins
.
rw
MIPS
_
V
0
uins
.
wreg
rst
rst
incpc
datapath
instruction
result
=
d
_
address
p
c
=
i
_
address
AdWP
AdRP
1
adD
o
p
2
uins
u
i
n
s
.
r
w
u
i
n
s
.
c
e
u
i
n
s
.
w
r
e
g
u
i
n
s
.
i
ce
rw
Decodificação
de Instruções
Geração de Sinais
de Controle
AdRP
2
DataRP
2
reg
_
dest
uins
.
i
clock
reset
clock
reset
Banco de
Registradores
i
wreg
rw
ce
instR

## Slide 24: O Bloco de Dados (BD)
O fluxo de dados para a Instrução ORI
4 multiplexadores
  adD <= instruction(15 downto 11) when instR='1' else instruction(20 downto 16);
  op2 <= R2 when instR='1' else ext32; -- Mux: gera segunda entrada da ULA
  ext32 <=x"FFFF" & instruction(15 downto 0) when (instruction(15)=‘1’ and (uins.i=LW or uins.i=SW)) else x"0000" & instruction(15 downto 0); -- extensão de zero!
  reg_dest <= data when uins.i=LW else result; -- Mux: gera entrada da porta de escrita do Banco de Reg
control
_
unit
Memória
de
Instruções
address
data
PC
ck
D
Q
25
..
21
20
..
16
15
..
11
20
..
16
DataRP
1
DataWP
ck
ce
e
xt
_
sinal
U
L
A
Mem
ória
de
Dados
d
_
address
data
uins
.
ce
uins
.
rw
R
1
R
2
R
2
e
xt
_
0
zero
+
4
i
_
address
instruction
uins
.
i
15
..
0
ext
32
uins
.
i
uins
.
ce
uins
.
rw
MIPS
_
V
0
uins
.
wreg
rst
rst
incpc
datapath
instruction
result
=
d
_
address
p
c
=
i
_
address
AdWP
AdRP
1
adD
o
p
2
uins
u
i
n
s
.
r
w
u
i
n
s
.
c
e
u
i
n
s
.
w
r
e
g
u
i
n
s
.
i
ce
rw
Decodificação
de Instruções
Geração de Sinais
de Controle
AdRP
2
DataRP
2
reg
_
dest
uins
.
i
clock
reset
clock
reset
Banco de
Registradores
i
wreg
rw
ce
instR
instR

## Slide 25: O Bloco de Dados (BD)
O fluxo de dados para as Instruções LW / SW
4 multiplexadores:
  adD <= instruction(15 downto 11) when instR='1' else instruction(20 downto 16) ;
  op2 <= R2 when instR='1' else ext32; -- Mux: gera segunda entrada da ULA
  ext32 <= x"FFFF" & instruction(15 downto 0) when (instruction(15)='1’ and (uins.i=LW or uins.i=SW)) else x"0000" & instruction(15 downto 0);
  reg_dest <= data when uins.i=LW else result; -- Mux: gera entrada da porta de escrita do Banco de Registradores
ENDEREÇO É A SOMA DO REG BASE + DESLOCAMENTO
Vermelho: LW/SW
Laranja: só LW
verdes: só SW
control
_
unit
Mem
ória
de
Inst
ruções
address
data
PC
ck
D
Q
25
..
21
20
..
16
15
..
11
20
..
16
DataRP
1
DataWP
ck
ce
e
xt
_
sinal
U
L
A
Mem
ória
de
Dados
d_address
data
uins
.
ce
uins
.
rw
R
1
R
2
R
2
e
xt
_
0
zero
+
4
i
_
address
instruction
15
..
0
ext
32
uins
.
i
uins
.
ce
uins
.
rw
MIPS
_
V
0
uins.wreg
rst
rst
incpc
datapath
instruction
result=d_address
p
c
=
i
_
address
AdWP
AdRP
1
adD
o
p
2
uins
u
i
n
s
.
r
w
u
i
n
s
.
c
e
u
i
n
s
.
w
r
e
g
u
i
n
s
.
i
ce
rw
Decodificação
de Instruções
Geração de Sinais
de Controle
AdRP
2
DataRP
2
reg
_
dest
clock
reset
clock
reset
Banco de
Registradores
i
wreg
rw
ce
instR
instR
uins.i

## Slide 26: O Código VHDL do BD
--++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- Descricao do Bloco de Dados (Datapath)
--++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
use work. p_MIPS_V0.all;
entity datapath is
port ( ck, rst : in std_logic;
instruction : in wires32;
d_address : out wires32;
data : inout wires32;
uins : in microinstruction
);
end datapath;
architecture datapath of datapath is
signal result, R1, R2, ext32, op2, reg_dest : wires32;
signal adD : std_logic_vector(4 downto 0) ;
signal instR, zero : std_logic ;
begin
...

## Slide 27: O Código VHDL do BD
Lembrando: a memória de instruções é externa ao processador – ver o código do testbench
--==== hardware do banco de registradores e extensao de sinal ou de 0 ==
adD <= instruction(15 downto 11) when instR='1' else
instruction(20 downto 16);
REGS: entity work.reg_bank port map
(ck=>ck, rst=>rst, ce=>uins.wreg, AdRP1=>instruction(25 downto 21),
AdRP2=>instruction(20 downto 16), AdWP=>adD,
DataWP=>reg_dest, DataRP1=>R1, DataRP2=>R2);
-- Extensao de 0 ou extensao de signal
ext32 <= x"FFFF" & instruction(15 downto 0) when (instruction(15)=‘1’
and (uins.i=LW or uins.i=SW)) else
-- LW e SW usam extensao de sinal, ORI usa extensao de 0
x"0000" & instruction(15 downto 0);
-- outras instrucoes nao usam esta informacao,
-- logo, qualquer coisa serve, extensao de 0 ou de sinal

## Slide 28: O Código VHDL do BD
--========= hardware da ALU e em volta dela
op2 <= R2 when instR='1' else ext32;
inst_alu: entity work.alu port map (op1=>R1, op2=>op2,
outalu=>result, zero=>zero, op_alu=>uins.i);
-- operacao com a memoria de dados
d_address <= result;
data <= R2 when uins.ce='1' and uins.rw='0' else (others=>'Z');
reg_dest <= data when uins.i=LW else result;
end datapath;

## Slide 29: MIPS-V0: A Hierarquia da Organização
VHDL Auxiliar  Um package de definições
Cada bloco mencionado abaixo: Um par entity/architecture (E/A) em VHDL
  Registrador genérico  usado para o PC e para o banco (32x)
  ULA
  Banco de registradores = 32 registradores
  Bloco de Controle = registrador PC + código VHDL para incrementar PC, decodificar instruções e gerar sinais de controle para o Bloco de Dados
  Bloco de Dados = Banco de registradores + ULA + código VHDL com estruturas auxiliares
  O Processador  Junção Bloco de Dados + Bloco de Controle
Total: 6 pares E/A distintos

## Slide 30: O Módulo MIPS_V0 (Processador Completo)
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
use work. p_MIPS_V0.all;
entity MIPS_V0 is
port( clock, reset: in std_logic;
ce, rw : out std_logic;
i_address: out wires32;
instruction: in wires32;
d_address : out wires32;
data: inout wires32
);
end MIPS_V0;
architecture MIPS_V0 of MIPS_V0 is
signal uins: microinstruction;
begin
dp: entity work.datapath port map
(
ck=>clock, rst=>reset, instruction=>instruction,uins=>uins, d_address=>d_address, data=>data
);
ct: entity work.control_unit port map
(
ck=>clock, rst=>reset, uins=>uins, i_address=>i_address, instruction=>instruction
);
ce <= uins.ce;
rw <= uins.rw;
end MIPS_V0;